## Slide 1: 第14章 位运算
主讲教师：吴春雷
计算机与通信工程学院 软件工程系

## Slide 2: 本章主要内容
位运算的有关概念
位运算符

## Slide 3: 概述
C语言程序设计最大的一个特点就是可以对计算机硬件进行操作，其操作主要是通过位运算实现的。位运算很适合编写系统软件的需要，是C语言的重要特色。在计算机用于检测和控制领域中要用到位运算的知识。
所谓位运算就是指进行二进制的运算。在系统软件中，常要处理二进制的问题。例如，将一个存储单元中的各二进制左移或者右移一位，两个数按位相加等。C语言提供位运算的功能，与其他高级语言相比，显然具有很大的优越性。

## Slide 4: 位运算符和位运算
C语言提供6种位运算符：
运算符 | 含义 | 例子 | 运算功能
& | 按位与 | a&b | a和b按位与
¦ | 按位或 | a¦b | a和b按位或
^ | 按位异或 | a^b | a和b按位异或
~ | 按位求反 | ~a | a按位取反
<< | 左移位 | a<<2 | a左移2位
>> | 右移位 | b>>3 | b右移3位
说明：
(1)"~"为单目运算符，其余均为双目运算符，优先级高低顺序
求反~ 移位 按位与& 按位异或^ 按位或|
(2)运算量只能是整型或字符型数据，浮点数不能参与运算
(3)运算时，操作数都必须转换成二进制形式，然后再按位运算

## Slide 5: 与、或、非、异或位运算
位运算真值表
位运算符 | 运算结果
& | 0&0=0，0&1=0，1&0=0，1&1=1
¦ | 0¦0=0，0¦1=1，1¦0=1，1¦1=1
~ | ~0=1，~1=0
^ | 0^0=0，0^1=1，1^0=1，1^1=0

## Slide 6: 移位运算
左移位运算符 <<
  格式：x<<位数
  规则：使操作数的各位左移，低位补0，高位溢出
【例】 5<<2 (整数5用短整型表示)
  00000000 00000101<<2
  00000000 00010100
  20
如果左移出的位不是1，则左移操作相当于乘法操作，左移一位相当于原数乘以2，左移n位，则相当于原数乘以2n

## Slide 7: 移位运算
右移位运算符 >>
  格式：x>>位数
  规则：使操作数的各位右移，移出的低位舍弃，高位补符号位
【例】 20>>2 (整数20用短整型表示)
  00000000 00010100>>2
  00000000 00000101
右移操作相当于除法操作，右移一位相当于原数除以2，右移n位，则相当于原数除以2n
5

## Slide 8: 读程序，写结果
#include <stdio.h>
int main( )
{
int r=8;
printf("%d\n",r>>1);
return 0;
}
程序输出结果：4

## Slide 9: 读程序，写结果
#include <stdio.h>
int main()
{
int a=5,b=1,t;
t=(a<<2)|b;
printf("%d\n",t);
return 0;
}
程序输出结果：21