## Slide 1: 计算机组成原理 （Principle of Computer Organization）
中国石油大学（华东）
计算机与通信工程学院
主讲教师：黄庭培
Email:huangtingpei@upc.edu.cn
总结复习

## Slide 2: 第1章 概述—重点知识点
1. 什么是“存储程序” 工作方式？
  答：任何要计算机完成的工作都要先被编写成程序，然后将程序和原始数据送入主存并启动执行。一旦程序被启动，计算机应能在不需操作人员干预下，自动完成逐条取出指令和执行指令的任务。

## Slide 3: 第1章 概述—重点知识点
2.冯·诺依曼计算机的主要思想是什么？
  答：
  计算机应由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个基本部件组成。
  各基本部件的功能是：
    存储器不仅能存放数据，而且也能存放指令，形式上两者没有区别，但计算机应能区分数据还是指令；（如何区别？）
    控制器应能自动取出指令来执行；
    运算器应能进行加/减/乘/除四种基本算术运算，并且也能进行一些逻辑运算和附加运算；
    操作人员可以通过输入设备、输出设备和主机进行通信。
  内部以二进制表示指令和数据。每条指令由操作码和地址码两部分组成。操作码指出操作类型，地址码指出操作数的地址。由一串指令组成程序。
  采用“存储程序”工作方式。

## Slide 4: 第1章 概述—重点知识点
3.指令和数据形式上没有差别，且都存于存储器中，计算机如何区分它们呢？
  答：指令和数据在计算机内部都是用二进制表示的，因而都是0、1序列，在形式上没有差别。在指令和数据取到CPU之前，它们都存放在存储器中，CPU必须能够区分读出的是指令还是数据。如果是指令，CPU会把指令的操作码送到指令译码器进行译码，而把指令的地址码送到相应的地方进行处理；如果是数据，则送到寄存器，或运算器。那么，CPU如何识别读出的是指令还是数据呢？实际上，CPU并不是把信息从主存读出后，靠某种判断方法来识别信息是数据还是指令的。而是在读出之前就知道将要读的信息是数据还是指令了。执行指令的过程分为：取指令、指令译码、取操作数、运算、送结果等。所以，在取指令阶段，总是根据程序计数器PC的值去取指令，所以取来的一定是指令；取操作数阶段取的一定是数据。

## Slide 5: 第1章 概述—重点知识点
4. 什么是指令集体系结构ISA？
答：
  ISA指Instruction Set Architecture，即指令集体系结构，有时简称为指令系统
  ISA是一种规约（Specification），它规定了如何使用硬件
    可执行的指令的集合，包括指令格式、操作种类以及每种操作对应的操作数的相应规定；
    指令可以接受的操作数的类型；
    操作数所能存放的寄存器组的结构，包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途；
    操作数所能存放的存储空间的大小和编址方式；
    操作数在存储空间存放时按照大端还是小端方式存放；
    指令获取操作数的方式，即寻址方式；
    指令执行过程的控制方式，包括程序计数器、条件码定义等。

## Slide 6: 第1章 概述—重点知识点
5. ISA与计算机组成的关系？
  答：
  ISA是计算机组成的抽象；
  不同ISA规定的指令集不同，如，IA-32、MIPS、ARM等；
  计算机组成必须能够实现ISA规定的功能，如提供GPR、标志、运算电路等；
  同一种ISA可以有不同的计算机组成，如乘法指令可用ALU或乘法器实现。

## Slide 7: 第1章 概述—概念术语
1. 存储器地址寄存器 （Memory Address Register ， MAR）
  CPU中用来存放存储器地址的寄存器，地址在送到总线的地址线之前，现寄存在MAR中。所以，它的宽度应该等于地址线的宽度，也等于主存储器的地址位数，其值决定了主存最大的寻址空间。
2.存储器数据寄存器（Memory Data Register，MDR）
  CPU中用来存放写入主存或从主存读出的数据的寄存器，数据在送到总线的数据线之前，或从主存读到CPU时，都先寄存在MDR中。所以，它的宽度应该等于总线数据线的宽度。
3. 指令寄存器（Instruction Register）
  指令寄存器（Instruction Register 简称IR）用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先从存储器取出指令，然后送至指令寄存器。指令寄存器中的操作码部分被送到指令译码器ID(Instruction Decoder)，经ID译码(识别这条指令的功能)后，送到操作控制单元CU，由CU对指令译码信号、状态标志信号、时序信号等进行组合，最终送出具体的操作控制信号。

## Slide 8: 第1章 概述—概念术语
4. 程序计数器（Program Counter）
  程序计数器（Program Counter，简称PC）又称指令计数器，用来存放指令的地址，以便准确地指出后继指令的存储单元地址。通常程序是顺序执行的，程序的指令序列在内存中一般也是按连续地址存放的。在开始运行程序之前，总是将第一条指令的地址放入PC。当第一条指令被取出执行，控制器就使PC的内容自动增量（加“1”），指明下一条要执行的指令所存放的存储单元地址，以控制指令的顺序执行。在遇到需要改变程序执行顺序的情况时，一般由转移类指令将转移目标地址送往程序计数器，即可实现程序的转移。
5. 算术逻辑单元 （Arithmetic Logic Unit 简称 ALU）
  它是计算机对数据进行加工处理的部件，包括算术运算和逻辑运算。

## Slide 9: 第1章 概述—概念术语
6.中央处理器（Central Processing Unit ， CPU ）
  中央处理器（CPU）是计算机中最重要的一个部分，由运算器和控制器组成。其内部结构归纳起来可以分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分，这三个部分相互协调，对命令和数据进行分析、判断、运算并控制计算机各部分协调工作。
7. 存储器（Memory）
  计算机的存储器主要由两部分组成——内存储器和外存储器。内存存取速度快、容量小、价格贵；外存容量大、价格低，但是存取速度慢。
8. 主存（内存）（Main Memory）
  位于CPU之外，用来存放已被启动的程序及所用的数据。有ROM芯片和RAM芯片组成相应的ROM存储区和RAM存储区。RAM存储区用动态随机访问存储器实现。

## Slide 10: 第1章 概述—概念术语
9. 辅存（外存）（Secondary Memory）
  位于主机之外，用来存放暂不运行的程序和数据，容量大而速度慢。外存也属于输入输出设备，它只能与主存直接交换信息。
  外存储器主要有磁盘存储器、磁带存储器和光盘存储器。磁盘是最常用的外存储器，通常它分为软盘和硬盘两类。容量极大、价格便宜的磁带机和光盘组等称为海量存储器，常用作数据备份。

## Slide 11: 第1章 概述—概念术语
10. 机器字长（Machine Word Length）
  机器字长定义为CPU中在同一时间内一次能够处理的二进制数的位数，即：运算器中参加运算的寄存器的位数。一般把CPU中定点运算器的数据通路宽度定义为机器字长。
11. 指令字长
  一条指令的二进制代码位数。有定长指令字机器和不定长指令字机器。定长指令字机器中所有指令的位数是相同的，目前定长指令字大多是32位指令字。不定长指令字机器的指令有长有短，但每条指令的长度一般都是8的倍数。

## Slide 12: 第1章 概述—概念术语
12. 时钟周期（Clock cycle，Tick，Clock tick，Clock）
  所有计算机执行指令的过程都是分成若干步骤和相应的动作来完成的，每一步动作都要有相应的控制信号进行控制，这些控制信号何时发出、作用时间多长，都要有相应的定时信号进行同步。因此，CPU必须能够产生同步的时钟定时信号，也就是CPU的主脉冲信号，其宽度称为时钟周期。
13. 时钟频率（Clock rate，主频）
  CPU的主频就是CPU中的主脉冲时钟信号的频率。是CPU时钟周期的倒数。
14. CPI（Cycle Per Instruction）
  衡量CPU性能的一种计量单位。表示执行一条指令所需的平均时钟周期个数。
15. MIPS （Million Instructions Per Second）
  用来衡量单位时间内执行指令的条数，具体是指每秒钟执行多少百万条指令。

## Slide 13: 第1章 概述—概念术语
16. MFLOPS（Million floating-point operations per second）
  是计算机浮点运算速度的一种计量单位。表示每秒所执行的浮点运算次数。它是基于所完成的操作次数而不是指令数来衡量的。

## Slide 14: 第2章 数据的机器级表示
1. 计算机内部所有的信息都用二进制（即：0和1）进行编码的原因？
  制造二个稳定态的物理器件容易（电位高/低，脉冲有/无，正负/极）;
  二进制编码、计数、运算规则简单;
  正好与逻辑命题真假对应，便于逻辑运算;
  可方便地用逻辑电路实现算数运算。

## Slide 15: 第2章 数据的机器级表示
2. 数值数据表示的三要素，即数值数据在机器内表示要解决的3个问题。
  进位记数制（解决数码的问题）
    十进制、二进制、八进制、十六进制（自学）
  定、浮点表示（解决小数点的问题）
    定点整数、定点小数
    浮点数（可用一个定点整数和一个定点小数表示）
  如何用二进制编码（解决符号的问题）
    原码、反码、补码、移码

## Slide 16: 第2章 数据的机器级表示
3. 机器数和真值
  机器数：用0和1编码的计算机内部的0/1序列
  真值：真正的值，即现实中带正负号的数

## Slide 17: 第2章 数据的机器级表示
4. 定点整数（用补码表示）运算时，如何判断结果溢出？
  （1）采用“变形补码”进行补码运算和溢出检测。其判断规则为：“当结果的两个符号位不同时，发生溢出”；
  （2）若结果的符号与两个加数的符号不同，则发生溢出；
  （3）若最高位的进位和次高位的进位不同，则发生溢出。

## Slide 18: 第2章 数据的机器级表示
5. 真值与补码之间的转换
  求真值的补码
    正数：将正号转换为0，数值部分不变；
    负数：符号位为1，对真值部分各位取反，末位加1。
  求补码的真值
    正数：符号位为0，为正数，数值部分不变；
    负数：符号位为1，为负数，数值部分各位取反，末位加1。

## Slide 19: 第2章 数据的机器级表示
6.浮点数表示的精度和数值范围取决于什么？
  在浮点数总位数不变的情况下，阶码位数越多，则尾数位数越少。即：表数范围越大，则精度越差（数变稀疏） 。也即浮点数的精度取决于尾数的位数，而数值范围取决于阶码的位数。

## Slide 20: 第2章 数据的机器级表示
7.数据的存储与排列

## Slide 21: 第3章 运算方法与运算器
1. C语言程序中涉及的运算
  （1）移位运算；
  （2）位扩展和位截断运算。

## Slide 22: 第3章 运算方法与运算器
2.计算机如何实现高级语言程序中的运算？
  （1）将各类表达式编译（转换）为指令序列；
  （2）计算机直接执行指令来完成运算.
例：C语言赋值语句“f = (g+h) – (i+j);”中变量i、j、f、g、h由编译器分别分配给MIPS寄存器$t0~$t4。寄存器$t0~$t7的编号对应8~15，上述程序段对应的MIPS机器代码和汇编表示（#后为注释）如下：
000000 01011 01100 01101 00000 100000 add $t5, $t3, $t4 # g+h
000000 01000 01001 01110 00000 100000 add $t6, $t0, $t1 # i+j
000000 01101 01110 01010 00000 100010 sub $t2, $t5, $t6 # f =(g+h)–(i+j)

## Slide 23: 第3章 运算方法与运算器
3.标志信息的生成与作用
  溢出标志OF（对无符号整数运算没有意义）：OF=CnCn-1
  符号标志SF （对无符号整数运算没有意义） ：SF=Fn-1
  零标志ZF：ZF=1当且仅当F=0
  进位/借位标志CF（对于带符号整数运算没有意义）：CF=CoutCin

## Slide 24: 第3章 运算方法与运算器
4. 定点整数（用补码表示）运算时，如何判断结果溢出？
  （1）采用“变形补码”进行补码运算和溢出检测。其判断规则为：“当结果的两个符号位不同时，发生溢出”；
  （2）若结果的符号与两个加数的符号不同，则发生溢出；
  （3）若最高位的进位和次高位的进位不同，则发生溢出。

## Slide 25: 第3章 运算方法与运算器
5.关于整数加减运算器的几点重要认识
  计算机中所有算术运算都基于加法器实现；
  计算机中所有加法器不知道所运算的是带符号数还是无符号数；
  加法器不判定对错，总是取低n位作为结果，并生成标志信息。

## Slide 26: 第3章 运算方法与运算器
6. 补码加减运算
7. 移码加减运算（浮点数的加减运算）

## Slide 27: 第4章 指令系统
1.变址寻址和基址寻址的区别是什么？
答：变址寻址方式和基址寻址方式的有效地址形成过程类似。但是，基址寻址方式与变址寻址方式在以下方面不同：（1）具体应用的场合不同。变址寻址面向用户，可用于访问字符串、数组、表格等成批数据或其中的某些元素。基址寻址面向系统，用于解决程序的重定位问题和短地址访问大空间的问题。（2）使用方式不同。变址寻址时，指令中提供的形式地址是一个基准地址，位移量由变址寄存器给出；而基址寻址时，指令中给出的形式地址为位移量，而基址寄存器中存放的是基准地址。不过，这里所讲的使用方式并不是绝对的，在实际的计算机设计中，可能会有不同的应用场合和使用方式。

## Slide 28: 第4章 指令系统
2. 转移指令和转子（调用）指令的区别是什么？
答：转移指令有无条件转移指令和条件转移指令（也叫分支指令）。这种转移指令用于改变程序执行的顺序，转移后不再返回来执行，所以无需保存返回地址。而转子指令是一种子程序调用指令，子程序执行结束时，必须返回到转子指令后面的指令执行。所以转子指令执行时，除了和转移指令一样要计算跳转的目标地址外，还要保存返回地址。一般将转子指令后面那条指令的地址作为返回地址保存到堆栈中。

## Slide 29: 第4章 指令系统
3.地址码位数与主存容量和编址单位的关系是什么？
答：指令中的地址码如果是主存单元的地址，那么，地址码的位数与主存的容量和编址单位的长度有关。编址单位的长度就是主存单元的宽度，也就是最小的寻址单位。内存可以按字节编址（8位），也可以按字编址（如：16位，32位等）。主存的容量和编址单位确定后，地址码的位数就被确定了。例如，若主存容量为4GB，编址单位是字节，则主存单元的地址就是32位（因为，4GB= 232B）；若按字（假定一个字为32位）编址，则主存单元的地址就是30位（因为，4GB= 232B= 230x4B）。

## Slide 30: 7.3存储器芯片的扩展及其与CPU的连接
4.用64K×1位的DRAM芯片构成256K×8位的存储器，要求：
①计算所需芯片数
②采用异步刷新方式，如每单元刷新间隔不超过2ms，则刷新信号周期是多少？
③如采用集中刷新方式，存储器刷新一遍最少用多少读/写周期？
① 该存储器所需芯片数：（256K / 64K）×（8 / 1）= 32（片）。
② DRAM芯片的容量为64K×1位，假定芯片内部只有一个位平面，则存储阵列的结构为256×256，则存储器刷新一遍至少需要256次刷新操作。若采用异步刷新方式，则相邻两次刷新的时间]间隔为2ms/256≈7.8μs，所以，刷新信号周期应为7.8μs。
③ 在与②同样的假定条件下，若采用集中刷新方式，则存储器刷新一遍最少用256个读/写周期。
注1：DRAM芯片的内部结构可从手册中查出。如不知芯片的内部结构，按惯例可将芯片按n×n的结构处理，本例是64 K×1的芯片，则存储器刷新一遍需要256次刷新操作。
注2：若由四个128×128的矩阵构成，则刷新时4个存储矩阵同时对128个记忆单元进行操作。整个存储器刷新一遍只需要128次刷新操作。

## Slide 31: 7.5 并行存储器结构技术
7.5.2 多模块存储器
2. 交叉编址方式：同时启动
例题：假定一个存储器系统支持4体交叉存取，某程序执行过程中访问地址序列为3, 9, 17, 2, 51, 37, 13, 4, 8, 41, 67, 10，则哪些地址访问会发生体冲突？
参考答案：
对于4体交叉访问的存储系统，每个存储模块的地址分布为：
Bank0: 0、4、8、12、16 … …
Bank1: 1、5、9、13、17 …37 …41…
Bank2: 2、6、10、14、18 … …
Bank3: 3、7、11、15、19…51…67
如果给定的访存地址在相邻的4次访问中出现在同一个Bank内，就会发生访存冲突。所以，17和9、37和17、13和37、8和4发生冲突。

## Slide 32: 7.6 高速缓冲存储器
7.6.3 Cache行和主存块之间的映射方式
1. 直接映射
作业：假定某机主存空间大小1GB，按字节编址。cache的数据区（即不包括标记、有效位等存储区）有64KB，块大小为128字节，采用直接映射和全写（write-through）方式。请问：
（1）主存地址如何划分？要求说明每个字段的含义、位数和在主存地址中的位置。（2）cache的总容量为多少位？
（1）主存空间大小为1GB，按字节编址，说明主存地址为30位。cache共有64KB/128B=512行，因此，行索引（行号）为9位；块大小128字节，说明块内地址为7位。因此，30位主存地址中，高14位为标志（Tag）；中间9位为行索引；低7位为块内地址。
（2）因为采用直接映射，所以cache中无需替换算法所需控制位，全写方式下也无需修改（dirty）位，而标志位和有效位总是必须有的，所以，cache总容量为512×(128×8+14+1)=519.5K位。

## Slide 33: 第8章 输入输出系统及互连
8.3 硬盘存储器
1. 磁盘的平均访问时间

## Slide 34: 第8章 输入输出系统及互连
8.4 总线
1. 总线的性能指标
2. QPI总线、存储器总线、PCI-Express总线

## Slide 35: 第8章 输入输出系统及互连
8.5 I/O接口
1. I/O接口的功能
10.在采用中断I/O方式控制打印输出的情况下，CPU和打印控制接口中的I/O端口之间交换的信息不可能是( ) A.打印字符 B.主存地址 C.设备状态 D.控制命令
2. I/O端口及其编址

## Slide 36: 第8章 输入输出系统及互连
8.6 I/O数据传送控制方式
1. 程序直接控制方式
2. I/O中断方式
3. DMA方式

## Slide 37: 郑老师计算机组成课程网址
数字石大

## Slide 38: 南京大学计算机组成课程网址
http://media.njude.com.cn/course/jsjzcyl/index.htm

## Slide 39: 期末考试
时间：
  第15周周三（12月13号）晚上7:00-9:00
地点
  1班、2班：东廊101（包括实验班）
  3班、4班：东廊102（包括重修）

## Slide 40
主讲教师：黄庭培
单位：中国石油大学（华东）
联系方式：huangtingpei@upc.edu.cn
办公地点：工科E1110