## Slide 1: 计算机组成原理 （Principle of Computer Organization）
中国石油大学（华东）
计算机与通信工程学院
主讲教师：黄庭培
Email:huangtingpei@upc.edu.cn
第1章 概述

## Slide 2: 大纲
1.1 计算机发展历史（自学）
1.2 计算机的分类及特点（自学）
1.3 冯·诺依曼结构 （重点、难点）
1.4 计算机系统的硬件组成（重点）
1.5 程序的执行过程（重点、难点）
1.6 计算机系统层次（重点、难点）
1.7 计算机系统性能评价（自学，属于考试范围）

## Slide 3: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.1 ENIAC，电子数字积分机和计算机
1946年，第1台通用电子计算机ENIAC诞生
Electronic Numerical Integrator And Computer
  由电子真空管组成
  美国宾夕法尼亚大学研制
  用于解决复杂弹道计算问题
  5000次加法/s
  平方、立方、sin、cos等
  用十进制表示信息并运算
  采用手动编程，通过设置开关和插拔电缆来实现

## Slide 4: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.1 ENIAC，电子数字积分机和计算机
  有18000多个真空管
  耗电160千瓦
占地面积170平方米
重30吨
该机正式运行到1955年10月2日，这十年间共运行
80 223个小时

## Slide 5: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.2 冯·诺依曼的故事
  1944年，冯·诺依曼参加原子弹的研制工作，涉及到极为困难的计算问题；
  1944年夏的一天，冯·诺依曼巧遇美国弹道实验室的军方负责人戈尔斯坦，他正参与ENIAC的研制工作；
  冯·诺依曼被戈尔斯坦介绍加入ENIAC研制组，1945年，他们在共同讨论的基础上，冯·诺依曼以“关于EDVAC的报告草案”为题，起草了长达101页的总结报告，发表了全新的“存储程序通用电子计算机方案”；
  一向专搞理论研究的普林斯顿高等研究院批准让冯·诺依曼建造计算机，其依据就是这份报告。
Electronic Discrete Variable Automatic Computer

## Slide 6: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.2 冯·诺依曼的故事
  1946年，普林斯顿高等研究院（the Institute for Advance Study at Princeton，IAS ）开始设计“存储程序”计算机，被称为IAS计算机，1951年才完成。
    它并不是第一台存储程序计算机，1949年由英国剑桥大学完成的EDSAC是第一台。
  报告中提出的计算机结构被称为冯·诺依曼结构。
  冯·诺依曼结构最重要的思想是什么？
“存储程序(Stored-program)” 工作方式

## Slide 7: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.3 “存储程序(Stored-program)” 工作方式
任何要计算机完成的工作都要先被编写成程序，然后将程序和原始数据送入主存并启动执行。一旦程序被启动，计算机应能在不需操作人员干预下，自动完成逐条取出指令和执行指令的任务。
你认为冯·诺依曼结构是怎样的？

## Slide 8: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.4 冯·诺依曼计算机的结构
  应该有个主存，用来存放程序和数据
    存储器
  应该有一个自动逐条取出指令的部件
    控制器
  还应该有具体执行指令（即运算）的部件
    运算器
  应该有将程序和原始数据输入计算机的部件
    输入设备
  应该有将运算结果输出计算机的部件
    输出设备
  指令描述如何对数据进行处理
  程序由指令构成
任何要计算机完成的工作都要先被编写成程序，然后将程序和原始数据送入主存并启动执行。一旦程序被启动，计算机应能在不需操作人员干预下，自动完成逐条取出指令和执行指令的任务。
  冯·诺依曼结构计算机采用存储程序 工作方式：

## Slide 9: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.4 冯·诺依曼计算机的结构
ISA计算机基本结构
IAS计算机结构

## Slide 10: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.4 冯·诺依曼计算机的结构
早期通用计算机结构

## Slide 11: 1.3 冯·诺依曼结构
1.3.5 冯·诺依曼计算机的主要思想
  计算机应由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个基本部件组成。
  各基本部件的功能是：
    存储器不仅能存放数据，而且也能存放指令，形式上两者没有区别，但计算机应能区分数据还是指令；（如何区别？）
    控制器应能自动取出指令来执行；
    运算器应能进行加/减/乘/除四种基本算术运算，并且也能进行一些逻辑运算和附加运算；
    操作人员可以通过输入设备、输出设备和主机进行通信。
  内部以二进制表示指令和数据。每条指令由操作码和地址码两部分组成。操作码指出操作类型，地址码指出操作数的地址。由一串指令组成程序。
  采用“存储程序”工作方式。

## Slide 12: 1.4 计算机系统的硬件组成
现代计算机的结构模型
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 13: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.1 运算器的基本组成
功能：完成算术运算和逻辑运算。
设计考虑：任意算术运算（加+、减-、乘*、除/）都可以通过相加和移位来解决。
这样一来，运算器的基本结构就确定下来。

## Slide 14: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.1 运算器的基本组成
移位门
加法器
选择门A
选择门B
来自数据总线
通用寄存器组
数据总线
运算器：由加法器、移位门、寄存器组、输入选择门和数据总线组成。如图所示。

## Slide 15: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.2 存储器的基本组成
功能：存放程序和数据，并满足计算机在执行过程中能够随机访问这些程序和数据。
设计考虑（1）
存 取
数据 一个一个地
程序 一条一条地
如何解决？
取出参与操作
设置一个存储体，并将存储体分成若干个单元。

## Slide 16: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.2 存储器的基本组成
设计考虑（2）
访问
按地址进行
将每个单元赋予编号，表征该单元地址
放于何处？
设地址寄存器MAR
Memory Address Register
在地址寄存器和存储体之间是否加地址译码器呢？
取决于地址给出方式
直接给出
编码给出-> 加地址译码器AD
Address Decode
存（写入）
取（读出）

## Slide 17: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.2 存储器的基本组成
设计考虑（2）续
存、取存在两个问题。
数据存放
设置数据寄存器的MBR
Memory Buffer Register
区分
加读写控制线路（R/W）控制
于是，存储器的基本结构确定下来。

## Slide 18: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.2 存储器的基本组成
存储器基本结构框图
地址码
地址寄存器
地址译码器
存储体
0
号
单
元
1
号
单
元
4094
号
单
元
4095
号
单
元
数
据
寄
存
器
数
据
或
指
令
读令
写令

## Slide 19: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.3 控制器的基本组成
功能：计算机的指挥中心，应具有以下三个功能：
按规定的操作去执行
自动地去执行
有秩序地去执行

## Slide 20: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.3 控制器的基本组成
按规定的操作去执行
在指令中
就指令执行过程而言
取出指令
存放？
设指令寄存器IR
Instruction Register
分析指令
及译码过程
设置操作码译码器ODC
执行指令

## Slide 21: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.3 控制器的基本组成
自动地执行
设置程序计数器PC
Program Counter
顺序
PC存放程序首址，
执行一条后，PC自动加1
转移
MAR
PC

## Slide 22: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.3 控制器的基本组成
有秩序去执行
指前一个操作结束，进行下一个操作
如何判断？
通过定时系统 设置相应的时序线路
控制器的结构如图所示

## Slide 23: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.3 控制器的基本组成

## Slide 24: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.4 输入输出设备
输入设备的功能：把数据、命令、图形、图像、声音、或电流、电压等信息，以计算机可以接收和识别的二进制代码形式输入到计算机中，供计算机进行处理。
输出设备的功能：将计算机处理的结果变成人最终可以是别的数字、文字、图形、图像或声音等信息，然后播放、打印或显示输出。

## Slide 25: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.4 输入输出设备
输入/输出设备种类繁多，很难用一种结构形式加以描述，通常可以将其描述为一般结构如图所示。
外部设备的一般描述框图
输入设备
接口
接口
输出设备

## Slide 26: 1.4 计算机系统的硬件组成
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7
计算机的五大部件是如何互连起来的呢？

## Slide 27: 1.4 计算机系统的硬件组成
1.4.5 总线的概念

## Slide 28: 1.4 计算机系统的硬件组成
y
ALU
寄存器组
CPU总线接口
R6
CPU(前端)总线
I/O 总线
主板扩展槽
PCI接口
南桥芯片
I/O 总线
磁盘控制器
以太网卡
USB
控制器和接口
鼠标器
键盘
网线
disk
声卡
视频卡
光驱
主存储器
0
A
北桥芯片
y
存储器总线
显卡
1.4.5 总线的概念

## Slide 29: 1.4 计算机系统的硬件组成
现代计算机的结构模型
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 30: 总结
掌握冯·诺依曼结构最重要的思想
  “存储程序”工作方式
掌握冯·诺依曼结构计算机的主要思想
理解计算机五大部件的基本组成

## Slide 31: 思考题
思考题2：计算机是如何将程序转换成计算机能够直接执行的指令的呢？
思考题1：计算机是如何区分指令和数据的呢？

## Slide 32: 第一讲作业
总结程序、指令和数据之间的关系；
查阅相关资料，预习计算机的工作原理，也即计算机执行程序的过程，写查阅报告；
查阅指令集体系结构ISA的概念，写查阅报告

## Slide 33: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.1 计算机软件
  操作系统（Operating System）：硬件资源管理，用户接口
  语言处理系统：翻译程序，Linker, Debug等，翻译程序(Translator)有三类：
    汇编程序(Assembler)：汇编语言源程序→机器语言目标程序
    编译程序(Complier)：高级语言源程序→机器级目标程序
    解释程序(Interpreter )：将高级语言语句逐条翻译成机器指令并立即执行,不生成目标文件。
  其他实用程序: 如：数据库及其管理系统，磁盘碎片整理程序、备份程序等
系统软件（System software）：简化编程过程，并使硬件资源被有效利用

## Slide 34: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.1 计算机软件
  各类媒体处理程序：Word/ Image/ Graphics/…
  管理信息系统 (MIS)
  Game, 等等
应用软件(Application software) ：解决具体应用问题，完成具体应用任务。

## Slide 35: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
功能转换：上层是下层的抽象，下层是上层的实现，底层为上层提供支撑环境！

## Slide 36: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
1）用机器语言编写程序，并记录在纸带或卡片上
穿孔表示0，未穿孔表示1
0：0101 0110
1：0010 0100
2： ……
3： ……
4： 0110 0111
5： ……
6： ……
假设：0010-jxx
太原始了，无法忍受，咋办？
用符号表示而不用0/1表示！
输入：按钮、开关；
输出：指示灯等

## Slide 37: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
  若用符号表示跳转位置和变量位置，是否简化了问题？
  于是，汇编语言出现
    用助记符表示操作码
    用标号表示位置
    用助记符表示寄存器
    …..
2）用汇编语言编写程序
0：0101 0110
1：0010 0100
2： ……
3： ……
4： 0110 0111 5： ……
6： ……
7： ……
add B
jxx L0
……
……
L0：sub C
……
B： ……
C： ……
在第4条指令前加指令时不用改变add、jxx和sub指令中的地址码！

## Slide 38: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
2）用汇编语言编写程序
用汇编语言编写的优点是：
不会因为增减指令而需要修改其他指令
不需记忆指令码，编写方便
可读性比机器语言强
不过，这带来新的问题，是什么呢？
人容易了，可机器不认识这些指令了！
需将汇编语言转换为机器语言！
用汇编程序转换

## Slide 39: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
3）关于机器级语言的几点认识
认识1：机器语言和汇编语言都是面向机器结构的语言，故它们统称为机器级语言。
认识2：汇编语言源程序由汇编指令构成
  认识3：用助记符和标号来表示的指令（与机器指令一一对应）。
认识4：机器指令用二进制表示，汇编指令用符号表示。
  认识5：指令包含操作码和操作数或其地址码
  认识6：指令只能描述：
取（或存一个数）
两个数加（或减、乘、除、与、或等）
根据运算结果判断是否转移执行

## Slide 40: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
3）关于机器级语言的几点认识
对于以下结构的机器，你能设计出几条指令吗？
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7
Ld M#，R# （将存储单元内容装入寄存器）
St R#，M# （将寄存器内容装入存储单元）
Add R#，M# （类似的还有Sub，Mul等；操作数还可“R#，R#”等）
Jxx M# （若满足条件，则转移到另一处执行）
……

## Slide 41: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
3）关于机器级语言的几点认识
想象用汇编语言编写复杂程序是怎样的情形？
  需要描述的细节太多了！程序会很长很长！而且在不同结构的机器上就不能运行！
例如，用汇编语言实现排序（sort）、矩阵相乘
结论：用汇编语言比机器语言好，但是，还是很麻烦！

## Slide 42: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
4）用高级语言编写程序
现在，几乎所有程序员都用高级语言编程，但最终要将高级语言转换为机器语言程序。
高级编程语言：
它们与具体机器结构无关
面向算法描述，比机器级语言描述能力强得多
高级语言中一条语句对应几条、几十条甚至几百条指令
有“面向过程”和“面向对象”的语言之分
处理逻辑分为三种结构
  顺序结构、选择结构、循环结构

## Slide 43: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
4）用高级语言编写程序
现在，几乎所有程序员都用高级语言编程，但最终要将高级语言转换为机器语言程序。
  有两种转换方式：“编译”和“解释”
编译程序(Complier)：将高级语言源程序转换为机器级目标程序，执行时只要启动目标程序即可。
解释程序(Interpreter )：将高级语言语句逐条翻译成机器指令并立即执行，不生成目标文件。

## Slide 44: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.2 计算机系统抽象层的转换
功能转换：上层是下层的抽象，下层是上层的实现，底层为上层提供支撑环境！

## Slide 45: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.3 指令集体系结构ISA
ISA指Instruction Set Architecture，即指令集体系结构，有时简称为指令系统
ISA是一种规约（Specification），它规定了如何使用硬件
  可执行的指令的集合，包括指令格式、操作种类以及每种操作对应的操作数的相应规定；
  指令可以接受的操作数的类型；
  操作数所能存放的寄存器组的结构，包括每个寄存器的名称、编号、长度和用途；
  操作数所能存放的存储空间的大小和编址方式；
  操作数在存储空间存放时按照大端还是小端方式存放；
  指令获取操作数的方式，即寻址方式；
  指令执行过程的控制方式，包括程序计数器、条件码定义等。

## Slide 46: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.3 指令集体系结构ISA
ISA在计算机系统中是必不可少的一个抽象层，Why？
  没有它，软件无法使用计算机硬件！
  没有它，一台计算机不能称为“通用计算机”
ISA和计算机组成（Organization，即MicroArchitecture，微结构）是何关系？

## Slide 47: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.3 ISA与计算机组成的关系
ISA是计算机组成的抽象
  不同ISA规定的指令集不同，如，IA-32、MIPS、ARM等
  计算机组成必须能够实现ISA规定的功能，如提供GPR、标志、运算电路等
  同一种ISA可以有不同的计算机组成，如乘法指令可用ALU或乘法器实现

## Slide 48: 1.5 计算机系统的层次结构
1.5.4 计算机系统的不同用户
ISA：处于各种硬件和软件的交界面上，所有硬件的功能都由ISA集中体现（ISA是硬件的抽象），软件通过ISA在计算机上执行（所有软件功能都建立在ISA之上）。

## Slide 49: 1.6 程序的执行过程

## Slide 50: 1.6 程序的执行过程
1.6.1 从源程序到可执行程序
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("hello, world\n");
}
经典的“ hello.c ”C-源程序
# i n c l u d e <sp> < s t d i o .
35 105 110 99 108 117 100 101 32 60 115 116 100 105 111 46
h > \n \n i n t <sp> m a i n ( ) \n {
104 62 10 10 105 110 116 32 109 97 105 110 40 41 10 123
\n <sp> <sp> <sp> <sp> p r i n t f ( " h e l
10 32 32 32 32 112 114 105 110 116 102 40 34 104 101 108
l o , <sp> w o r l d \ n " ) ; \n }
108 111 44 32 119 111 114 108 100 92 110 34 41 59 10 125
hello.c的ASCII文本表示
功能：输出“hello,world”
计算机不能直接执行hello.c！

## Slide 51: 1.6 程序的执行过程
1.6.1 从源程序到可执行程序
预处理
(cpp)
编译
(cc1)
汇编
(as)
链接
(ld)
printf.o
hello.c
源程序
(文本)
hello.i
源程序
(文本)
hello.s
汇编语言程序
(文本)
hello.o
可重定位目标程序
(二进制)
hello
可执行目标程序
(二进制)
以下是GCC+Linux平台中的处理过程

## Slide 52: 1.6 程序的执行过程
1.6.2 可执行文件的启动和执行
Hello程序的数据流动过程
“./hello”
hello可执行文件
Red：shell命令行处理
Blue：可执行文件加载
Cyan：hello程序执行过程
“./hello”
“hello,world/n”
“hello,world/n”
所有过程都是在CPU执行指令所产生的控制信号的作用下进行的。
数据经常在各存储部件间传送。故现代计算机大多采用“缓存”技术！
$ ./hello
hello, world
$

## Slide 53: 1.6 程序的执行过程
1.6.2 程序与指令的关系
每条指令由操作码和若干地址码组成
任何高级语言程序最终通过执行若干条指令来完成！
不同层次语言之间的等价转换

## Slide 54: 1.6 程序的执行过程
1.6.3 指令的执行过程
从存储器取指令。
取指令
指令译码
取操作数
指令执行
回写结果
PC+1
对指令进行分析，以确定将要做什么操作。
计算操作数的地址，并取操作数。
进行相应计算。
将计算结果保存到目的地。
计算下条指令的地址。

## Slide 55: 1.6 程序的执行过程
1.6.4 开发和运行程序的支撑环境
  需要编辑器编写源程序
  需要一套翻译转换软件处理各类源程序
    编译方式：预处理程序、编译器、汇编器、链接器
    解释方式：解释程序
  需要一个可以执行程序的界面（环境）
    GUI方式：图形用户界面
    CUI方式：命令行用户界面
语言处理程序
人机接口
语言的运行时系统
操作系统内核
指令集体系结构
计算机硬件
操作系统
语言处理系统

## Slide 56: 1.6 程序的执行过程
1.6.4 开发和运行程序需什么支撑？
  支撑程序开发和运行的环境由系统软件提供
  最重要的系统软件是操作系统和语言处理系统
  语言处理系统运行在操作系统之上，操作系统利用指令管理硬件

## Slide 57: 1.6 程序的执行过程
1.6.5 程序、指令和数据总结
重要认识1
程序由指令组成，计算机实现所有任务都是通过执行程序即执行一条一条指令完成的。
重要认识2
数据是程序（指令）处理的对象。
重要认识3
程序被启动执行前，指令和数据都存放在存储器中，形式上没有差别，都是0/1序列。
重要认识4
程序执行时，要把指令和数据从存储器取到中央处理器（CPU）中，指令放在指令寄存器（IR）中，数据放在通用寄存器组(GPRs)中。

## Slide 58: 1.6 程序的执行过程
1.6.5 程序、指令和数据总结

## Slide 59: 1.6 程序的执行过程
1.6.5 程序、指令和数据总结
指令的组成
指令就是0/1序列串，由操作码和地址码两部分组成。
操作码 | 地址码
    指定操作的类型
指定操作数的地址

## Slide 60: 1.6 程序的执行过程
1.6.5 程序、指令和数据总结
指令的执行过程
从存储器取指令。
取指令
指令译码
取操作数
指令执行
回写结果
PC+1
对指令进行分析，以确定将要做什么操作。
计算操作数的地址，并取操作数。
进行相应计算。
将计算结果保存到目的地。
计算下条指令的地址。

## Slide 61: 南京大学计算机组成课程网址
http://media.njude.com.cn/course/jsjzcyl/index.htm

## Slide 62
谢谢！
主讲教师：黄庭培
单位：中国石油大学（华东）
联系方式：huangtingpei@upc.edu.cn
办公地点：工科E1110