## Slide 1: 计算机组成原理 （Principle of Computer Organization）
中国石油大学（华东）
计算机与通信工程学院
主讲教师：黄庭培
Email:huangtingpei@upc.edu.cn
第2章 数据的机器级表示

## Slide 2
/*---sum.c---*/
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
/*---main.c---*/
int main()
{
int a[1]={100};
int sum; sum=sum(a,0);
printf(“%d”,sum);
}
数据的表示
数据的运算
如果程序处理的是图像、视频、声音、文字等数据，那么，
（1）如何获得这些数据？
（2）如何表示这些数据？
（3）如何处理这些数据？

## Slide 3
各类数据之间的转换关系
对连续信息采样，以使信息离散化
对离散样本用0和1进行编码
定点运算指令
浮点运算指令
逻辑、位操作或字符处理指令

## Slide 4: 一个实际数机内表示所面临的问题
一个实际的数，通常由数符、数码和小数点三部分组成。
因此，将一个实际数机内表示要解决的三个问题：
符号的处理（二进制编码）
数码的处理（二进制计数制）
小数点的处理（定点、浮点数表示）

## Slide 5: 大纲
2.1 数制和编码（重点、难点）
2.2 整数的表示（重点）
2.3 实数的表示（重点、难点）
2.4 十进制数的表示 （自学，属于考试范围）
2.5 非数值数据的编码表示（自学）
2.6 数据的宽度和存储
2.7 数据校验码（自学）

## Slide 6: 2.1 数制和编码
具体实现
抽象概括
感觉媒体信息
树、链表等结构化数据描述
int, float, array, struct等类型
指令指定寄存器或内存中数据
ALU中运算或总线上传输的数据
逻辑门
位信息
问题(应用)
算法
程序(语言)
指令集体系结构(ISA)
微体系结构
电路
器件(晶体管)

## Slide 7
各类数据之间的转换关系
对连续信息采样，以使信息离散化
对离散样本用0和1进行编码
定点运算指令
浮点运算指令
逻辑、位操作或字符处理指令

## Slide 8: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
1）机器级数据分两大类：
数值数据：无符号整数、带符号整数、浮点数（实数）；
非数值数据：逻辑数（包括位串）、西文字符和汉字。

## Slide 9: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
2）计算机内部所有的信息都用二进制（即：0和1）进行编码，因为：
制造二个稳定态的物理器件容易（电位高/低，脉冲有/无，正负/极）;
二进制编码、计数、运算规则简单;
正好与逻辑命题真假对应，便于逻辑运算;
可方便地用逻辑电路实现算数运算.

## Slide 10: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
3）真值和机器数（非常重要的概念）
机器数：用0和1编码的计算机内部的0/1序列
真值：真正的值，即现实中带正负号的数
  例：unsigned short型变量x的真值是127，其机器数是多少？
  127=27-1，其机器数为0000 0000 0111 1111

## Slide 11: 复习：一个实际数机内表示所面临的问题
一个实际的数，通常由数符、数码和小数点三部分组成。
因此，将一个实际数机内表示要解决的三个问题：
符号的处理（二进制编码）
数码的处理（二进制计数制）
小数点的处理（定点、浮点数表示）

## Slide 12: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
4）数值数据表示的三要素
进位记数制（解决数码的问题）
  十进制、二进制、八进制、十六进制（自学）
定、浮点表示（解决小数点的问题）
  定点整数、定点小数
  浮点数（可用一个定点整数和一个定点小数表示）
如何用二进制编码（解决符号的问题）
  原码、反码、补码、移码

## Slide 13: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
4）数值数据表示的三要素
进位记数制（解决数码的问题）
定、浮点表示（解决小数点的问题）
如何用二进制编码（解决符号的问题）
  例如：机器数 01011001的值是多少？
答案是：不知道！

## Slide 14: 2.1 数制和编码
2.1.2 进位记数制（自学）
1）主要内容
二进制、八进制、十六进制、十进制
二进制、八进制、十六进制到十进制的转换
十进制到二进制、八进制、十六进制的转换

## Slide 15: 2.1 数制和编码
2.1.3 定点与浮点表示
1）定点数与浮点数（解决小数点的问题）
小数点约定在固定的位置的数称为定点数
小数点约定为可浮动的数称为浮点数

## Slide 16: 2.1 数制和编码
2.1.3 定点与浮点表示
2）定点表示
对定点小数和定点整数进行表示
  定点小数：小数点总是固定在数的最左边
  表数范围：2-n ≤|X |≤1－2-n
  定点整数：小数点总是固定在数的最右边
  表数范围：1 ≤|X |≤2n －1
Xs X1…………..Xn
·
Xs X1…………..Xn
·
  超出表示范围—溢出
  上溢：大于最大值—溢出
  下溢：小于最小值—机器0（其值趋于零）

## Slide 17: 2.1 数制和编码
2.1.3 定点与浮点表示
3）浮点表示
对于一个任意二进制数，可表示成如下形式
  S：决定数的符号
  M：二进制定点小数，为X的尾数；
  R：是基数，可以取值2、4、16
  E： X的阶或指数
(-1)s X M X RE
  在基数R一定的情况下：
  M的位数决定了数的表示精度
  E的位数决定了数的表示范围，其值确定了小数点的位置。

## Slide 18: 2.1 数制和编码
2.1.3 定点与浮点表
3）浮点表示
对于一个任意二进制数，可表示成如下形式
(-1)s X M X RE
  浮点数X的绝对值的范围：

## Slide 19: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
动机：
解决正负号的表示问题
  0表示正号，1表示负号
符号能否和数值部分一起参加运算
  原码、反码、补码和移码
  任意一个浮点数可以用一个定点小数和定点整数表示，所以只需要考虑定点数的编码问题。
m，n分别表示指数和尾数的位数，基数为2。

## Slide 20: 回顾：2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
3）真值和机器数（非常重要的概念）
机器数：用0和1编码的计算机内部的0/1序列
真值：真正的值，即现实中带正负号的数
  例：unsigned short型变量x的真值是127，其机器数是多少？
  127=27-1，其机器数为0000 0000 0111 1111

## Slide 21: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
由符号位直接后跟数值位构成，因此也称“符号-数值” （Sign and Magnitude ）表示法；
原码表示法中，正数和负数的编码仅符号位不同，数值位部分完全相同。

## Slide 22: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
小数原码的定义
设[x]原＝xs x1 …xn，其中xs为符号位，共n＋1位字长
例如，若x1= +0.1011, x2= ­0.1011，字长为8位
[x1]原= 0.1011000 [x2]原= 1+0.1011000 = 1.1011000
不够字长后补“0”

## Slide 23: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
整数原码的定义
设[x]原＝xs x1 …xn，其中xs为符号位，共n＋1位字长
例如，若x1= +1011，x2= -1011，字长为8位，
[x1]原= 00001011
[x2]原= 27+0001011 = 10001011
不够字长前补“0”

## Slide 24: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
例（默认机器字长5位）：
X=0.1011B [X]原=0.1011
  X= - 0.1011B [X]原 ＝1.1011
  X=+1011B [X]原=0,1011
  X= - 1011B [X]原 ＝1,1011
  结论：原码表示，符号位数值化，数值位不变
  0的原码表示?

## Slide 25: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
0的原码表示（默认机器字长8位）
[＋0000000]原＝0，0000000
[－0000000]原＝1，0000000
[＋0.0000000]原＝0. 0000000
[－0.0000000]原＝1. 0000000
结论：零的原码表示不唯一

## Slide 26: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
例1：设机器字长5位，写出十进制数±7和±8的原码表示；若机器字长4位，结果如何？
1. 机器字长5位
[+7]原=0，0111 [+8]原=0，1000
[-7]原=1，0111 [-8]原=1，1000
2. 机器字长4位
[+7]原=0，111 [+8]原=溢出（0，1000）
[-7]原=1，111 [-8]原=溢出（1，1000）

## Slide 27: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
例2：写出机器字长8位，原码表示所对应的十进制整数和小数的表示范围。
整数范围：－127≤x ≤ +127
或：－128 ＜ x ＜+128
小数范围： －(1-2-7 ) ≤ x ≤ 1 -2-7
或： －1＜x ＜+1
原码表示法的优点是直观易懂。机器数和真值间的相互转换很容易，用原码实现乘、除运算的规则很简单，缺点是实现加减运算的规则较复杂。

## Slide 28: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
总结：原码表示容易理解, 但是：
  0 的表示不唯一，不利于程序员编程
  加、减运算方式不统一
  需额外对符号位进行处理，不利于硬件设计
  特别当 a<b时，实现 a- b比较困难
从 50年代开始，整数都采用补码来表示，但浮点数的尾数用原码定点小数表示。

## Slide 29: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
引入补码的目的
  实现加减运算统一，即用加法来实现减法运算
  使符号位和数值位一起参与运算
补码表示法也称“2-补码（two’s complement）”，由符号位后跟真值的模补码。

## Slide 30: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
模运算
重要概念：在一个模运算系统中，一个数与它除以“模”后的余数等价。

## Slide 31: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
模运算
重要概念：在一个模运算系统中，一个数与它除以“模”后的余数等价。
  模——溢出量
  例如，钟表——模为12

## Slide 32
例1：时钟是一种模12系统
假定钟表时针指向10点，要将它拨向6点，则有两种拨法：
① 倒拨4格：10- 4 = 6
② 顺拨8格：10+8 = 18 ≡ 6 (mod 12)
模12系统中： 10- 4 ≡ 10+8 (mod 12)
- 4 ≡ 8 (mod 12)
则称8是- 4对模12的补码，即- 4的模12补码等于8。
同样有 -3 ≡ 9 （mod 12）
-5 ≡ 7 （mod 12）等
结论2： 对于某一确定的模，某数减去小于模的另一数，总可以用该数加上另一数负数的补码来代替。
补码（modular运算）：加（+）和减（– ）的统一
结论1： 一个负数的补码等于模减该负数的绝对值。
现实世界中的模运算系统
10
6
＋8
-4

## Slide 33
例1：“钟表”模运算系统
假定时针只能顺拨，从10点倒拨4格后是几点？
10- 4 = 10+(12- 4) = 10+8 = 6 （mod 12）
例2：“4位十进制数” 模运算系统
假定算盘只有四档，且只能做加法，则在算盘上计算
9828-1928等于多少？
9828-1928=9828+(104-1928)
=9828+8072
= 1 7900
=7900（mod 104）
现实世界的模运算系统举例
取模即只留余数，高位“1”被丢弃！相当于只有低4位留在算盘上。

## Slide 34: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
补码的定义：假定补码有n位，一位符号位，n-1位数值位，则：
① 定点整数：[X]补= 2n+ X （-2n-1≤X＜ 2n-1 ，mod 2n）
② 定点小数：[X]补= 2 + X （-1≤X＜1，mod 2）
重要结论：正数的补码是它本身；负数的补码等于模与该负数绝对值之差。

## Slide 35: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
特殊数的补码（假定补码有n位）
① [-2n-1]补= 2n-2n-1 = 10…0（n-1个0） （mod 2n）
② [-1]补= 2n-0…01 = 11…1（n个1） （mod 2n）
③ [-1.0]补= 2-1.0 = 1.00…0（n-1个0） （mod 2）
④ [+0]补= [-0]补= 00…0（n个0）

## Slide 36: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
补码表示举例（机器字长5位）
X= 0.1011B [X]原= 0.1011 [X]补=0.1011
X= - 0.1011B [X]原= 1.1011 [X]补=1.0101
X= + 1011B [X]原= 0,1011 [X]补=0,1011
X= －1011B [X]原＝1,1011 [X]补=1,0101
结论：正数：原码、反码、补码表示都相同
负数：对原码，符号位保持不变，其余各位变反，末位加1

## Slide 37: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
真值与补码之间的简便转换方法
  求真值的补码
    正数：将正号转换为0，数值部分不变
    负数：符号位为1，对真值部分各位取反，末位加1
  求补码的真值
    正数：符号位为0，为正数，数值部分不变
    负数：符号位为1，为负数，数值部分各位取反，末位加1

## Slide 38: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
例1：设机器字长5位，写出十进制数±7和±8的原码和补码表示；若机器字长4位，结果如何？
1. 机器字长5位
[+7]原=0，0111 [-7]原=1，0111 [+8]原=0，1000 [-8]原 =1，1000
[+7]补=0，0111 [-7]补=1，1001 [+8]补=0，1000 [-8]补 =1，1000
2. 机器字长4位
[+7]原=0，111 [-7]原=1，111 [+8]原= 溢出 [-8]原 = 溢出
[+7]补=0，111 [-7]补=1，001 [+8]补= 溢出 [-8]补 =1，000

## Slide 39: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
例2：分别写出机器字长8位，原码和补码表示时所对应的十进制整数和小数的表示范围。
原码表示：
整数范围：－127≤x ≤ +127 或：－128 ＜ x ＜+128
小数范围：－(1-2-7 ) ≤ x ≤ 1 -2-7 或： －1＜x ＜+1
补码表示：
整数范围：－128≤x ≤ +127 或：－128 ≤ x ＜+128
小数范围：－1≤ x ≤ 1 -2-7 或： －1 ≤ x ＜+1

## Slide 40: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
3）移码表示法 (Excess /biased notion)
移码的定义
  将每一个数值加上一个偏置常数
  假定移码的表示位数为n，则对于真值E，其移码为：
    [E]移=2n-1+E，2n-1为偏置常数

## Slide 41: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
3）移码表示法(Excess /biased notion)
移码用来表示浮点数的指数
例：1.01 x2 -1+1.11 x23
简化比较
补码：1111< 0011 ?
(-1) (3)
1.01 x2-1+4+1.11 x23+4
移码：0011< 0111
(3) (7)

## Slide 42: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
3）移码表示法(Excess /biased notion)
移码的几点性质
  移码中，0－负，1－正；
  移码全零，真值最小；
  0的移码表示唯一；
  移码与补码，仅符号位相反，其余各位相同；
  移码表示实际是把真值映射到了正数域，可按无符号数比较大小。

## Slide 43: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
3）移码表示法

## Slide 44: 2.2 整数的表示
2.2.1 无符号整数（Unsigned integer）的表示
  一般在全部是正数运算且不出现负值结果的场合下，可使用无符号数表示
    例如, 地址运算
  无符号数的编码中没有符号位
  在字长相同的情况下，它的表示范围大于有符号数
  无符号数总是整数，所以很多时候就简称为“无符号数”
  n位无符号整数可表示的范围为：0~2n-1
    例如，8位无符号数取值范围为0~28-1，即最大数是11111111B，其值为255

## Slide 45: 2.2 整数的表示
2.2.2 带符号整数（Signed integer）的表示
  计算机必须能处理正数(positive) 和负数(negative)，用最高有效位MSB（Most Significant Bit）表示数符
  有三种表示方式
    Signed magnitude （原码）
    用来表示浮点（实）数的尾数
    One’s complement （反码）
    现已不用
    Two’s complement （补码）
    50年代以来，所有计算机都用补码来表示定点（整）数

## Slide 46: 2.2 整数的表示
2.2.2 带符号整数（Signed integer）的表示
  为什么用补码表示带符号整数？
    与原码和移码相比，补码运算系统是模运算系统，加、减运算统一，且符号位可以和数值位一起参加运算
    与原码和反码相比，数0的补码表示形式惟一，方便使用
    补码比原码和反码多表示一个最小负数
    与移码相比，其符号位和真值的符号对应关系清楚
    与反码相比，补码不需要通过循环进位来调整结果

## Slide 47: 2.2 整数的表示
2.2.3 C语言程序中的整数
  无符号数：unsigned int ( short / long)；带符号整数： int ( short / long)；
  常在一个数的后面加一个“u”或“U”表示无符号数；
  若同时有无符号数和带符号整数，则C编译器隐含将带符号整数强制转换为无符号数。

## Slide 48: 2.2 整数的表示
2.2.3 C语言程序中的整数
  假定以下关系表达式在32位用补码表示的机器上执行，结果是什么？
关系表达式 | 运算类型 | 结果 | 说明
0 = = 0U -1 < 0 -1 < 0U 2147483647 > -2147483647-1 2147483647U > -2147483647-1 2147483647 > (int) 2147483648U -1 > -2 (unsigned) -1 > -2 |  |  | 

## Slide 49: 2.2 整数的表示
2.2.3 C语言程序中的整数
  假定以下关系表达式在32位用补码表示的机器上执行，结果是什么？
关系表达式 | 运算类型 | 结果 | 说明
0 = = 0U -1 < 0 -1 < 0U 2147483647 > -2147483647 - 1 2147483647U > -2147483647 - 1 2147483647 > (int) 2147483648U -1 > -2 (unsigned) -1 > -2 | 无符 带符 无符 带符 无符 带符 带符 无符 | 1 1 0* 1 0* 1* 1 1 | 00…0B = 00…0B 11…1B (-1) < 00…0B (0) 11…1B (232-1) > 00…0B(0) 011…1B (231-1) > 100…0B (-231) 011…1B (231-1) < 100…0B(231) 011…1B (231-1) > 100…0B (-231) 11…1B (-1) > 11…10B (-2) 11…1B (232-1) > 11…10B (232-2)
带*的结果与常规预想的相反！

## Slide 50: 2.3 实数的表示
2.3.1 浮点数的表示格式
  对于任意一个实数，可表示为：
(-1)s X M X RE
在基数R确定的情况下，浮点数格式只需要规定S，M和E各自所用的位数、编码方式和所在的位置，而基础R与定点数的小数点位置一样，是默认的，不需要明显的表示出来。
一般尾数用定点原码小数表示，指数用移码表示。

## Slide 51: 2.3 实数的表示
2.3.2 浮点数的规格化
为什么要规格化？
  使有效数字尽量占满尾数数位
  使浮点数的表示具有唯一性
理论上的规格化形式：真值的尾数部分中最高有效位是非零数字
  当基数为R，则规格化数的标志是：尾数部分真值的绝对值大于等于1/R
  若浮点数的基数为2，则尾数规格化的浮点数形式应为
  +/-0.1bb….bb…bX2E

## Slide 52: 2.3 实数的表示
2.3.2 浮点数的规格化
两种规格化操作：
右规
  当有效数位进到小数点前面时，需要进行右规
  右规时，尾数每右一位，阶码加1，知道尾数变成规格化形式为止
  右规时指数会增加，因此可能会溢出
左规
  当出现形如+/-0.0….bb…bX2E（b为0或1）时，需要进行左规
  左规时，尾数每左移一位，解码减1，直到尾数变成规格化形式为止

## Slide 53: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
现在所有计算机都采用IEEE 754来表示浮点数
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/ieee754status/754story.html
This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan.
1970年代后期, IEEE成立委员会着手制定浮点数标准
1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定
直到80年代初，各个机器内部的浮点数表示格式还没有统一
因而相互不兼容，机器之间传送数据时，带来麻烦

## Slide 54: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
IEEE 754 提供了两种基本的格式（基数隐含为2）：
32位单精度
64位双精度
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
S
阶码E
尾数M（54位）
0
1
11
63
12
用移码表示，定点整数
用原码表示，定点小数

## Slide 55: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
规格化形式如下：
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
+/-1.xxxxxxxxxx x 2E
规定1：小数点前总是“1”，故可隐含表示。
规定2：指数用移码编码时，偏置常数为2n-1-1，而不是2n-1 。
例如，单精度格式下偏置常数为127，则单精度规格化数的阶码范围为：
0000 0001 (-126) ~ 1111 1110 (127)
阶码全0和全1用来表示特殊值！

## Slide 56: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
表数范围（以单精度为例）：
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
最大正数：1. 11…1 x 211…10 =(2-2-23) x 2127
最小正数： 1. 00…0 x 200…01 =1 x 2-126
因为原码是对称的，所以其表示范围关于原点对称。
机器0：尾数为0 或 落在下溢区中的数
浮点数范围比定点数大，但数的个数没变多，故数之间更稀疏，且不均匀
正下溢
负下溢
-
(2
-
2
-
2
3
)
×
2
127
数轴
零
可表示的正数
可表示的负数
-
2
-
126
0
2
-
126
(2
-
2
-
2
3
)
×
2
127
正上溢
负上溢

## Slide 57: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
机器数与真值之间的转换
  求单精度浮点数BEE00000H 的真值
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
10111 1101 110 0000 0000 0000 0000 0000
真值: -1.75x2-2 = -0.4375 (= -4.375x10-1 )

## Slide 58: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
机器数与真值之间的转换
  求-1.275 x 101的单精度浮点数的机器数
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
11000 0010 100 1100 0000 0000 0000 0000
C14C0000H

## Slide 59: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
前面的定义都是针对规格化数（normalized form）
其他情况（自学）
Exponent Significand Object
1-254 任意 规格化形式
小数点前隐含1
0(全0) 0 ?
0 (全0) nonzero ?
255 (全1) 0 ?
255 (全1) nonzero ?

## Slide 60: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
前面的定义都是针对规格化数（normalized form）
其他情况（自学）
Exponent Significand Object
1-254 任意 规格化形式
小数点前隐含1
0(全0) 0 +0/-0
0 (全0) nonzero（小数点前为0） 非规格化数
255 (全1) 0 +∞/-∞
255 (全1) nonzero 非数

## Slide 61: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
2-126
2-125
2-124
2-123
1.0…0x2-126~ 1.1…1x2-126
0.0…0x2-126~ 0.1…1x2-126
2-126
2-125
2-124
2-123
0
0
GAP
Normalized numbers
Denorms
(-1) s×0.aa…a ×2-126
非规格化数

## Slide 62: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1 数据量的度量单位
  存储二进制信息时的度量单位要比字节或字大得多
  容量经常使用的单位有：
    “千字节”(KB)，1KB=210字节=1024B
    “兆字节”(MB)，1MB=220字节=1024KB
    “千兆字节”(GB)，1GB=230字节=1024MB
    “兆兆字节”(TB)，1TB=240字节=1024GB
  通信中的带宽使用的单位有：
    “千比特/秒”(kb/s)，1kbps=103 b/s=1000 bps
    “兆比特/秒”(Mb/s)，1Mbps=106 b/s =1000 kbps
    “千兆比特/秒”(Gb/s)，1Gbps=109 b/s =1000 Mbps
    “兆兆比特/秒”(Tb/s)，1Tbps=1012 b/s =1000 Gbps

## Slide 63: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1 程序中数据类型的宽度
高级语言支持多种类型、多种长度的数据
  例如，C语言中Char类型的宽度为1个字节，可表示一个字符（非数值数据），也可表示一个8位的整数（数值数据）
  不同机器上表示的同一种类型的数据可能宽度不同
必须能够提供相应的机器级数据表示和相应的处理指令
(在第五章指令系统介绍具体指令)
C声明 | 典型32位机器 | Compaq Alpha机器
char short int int long int | 1 2 4 4 | 1 2 4 8
char* | 4 | 8
float double | 4 8 | 4 8
C语言中数值数据类型的宽度 (单位：字节)
从表中看出：同类型数据并不是所有机器都采用相同的宽度，分配的字节数随机器的字长和编译器的不同而不同。

## Slide 64: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1数据的存储和排列顺序
字节编址， Byte Addressing
  80年代开始，几乎所有机器都用字节编址
ISA设计时要考虑的两个问题：
  如何从一个字节地址中取到一个32位的字？- 字的存放问题
  一个字能否存放在任何字节边界？- 字的边界对齐问题

## Slide 65: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1数据的存储和排列顺序
ISA设计时要考虑的两个问题：
  如何从一个字节地址中取到一个32位的字？- 字的存放问题
  一个字能否存放在任何字节边界？- 字的边界对齐问题
例如，若 int i = 0x01234567，存放在内存100号单元，则用“取数”指令访问100号单元取出 i 时，必须清楚i的4个字节是如何存放的。
msb
lsb
103 102 101 100
小端方式
100 101 102 103
大端方式
Word:
01 23 45 67
变量i的地址是最大地址还是最小地址？
答案：最小地址？

## Slide 66: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1数据的存储和排列顺序
ISA设计时要考虑的两个问题：
  如何从一个字节地址中取到一个32位的字？- 字的存放问题
  一个字能否存放在任何字节边界？- 字的边界对齐问题
例如，若 int i = 0x01234567，存放在内存100号单元，则用“取数”指令访问100号单元取出 i 时，必须清楚i的4个字节是如何存放的。
大端方式（Big Endian）: MSB所在的地址是数的地址
e.g. IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
小端方式（ Little Endian）: LSB所在的地址是数的地址
e.g. Intel 80x86, DEC VAX

## Slide 67: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1数据的存储和排列顺序
字的边界对齐问题
  目前计算机所用数据字长一般为32位或64位，而存储器地址按字节编址
  指令系统支持对字节、半字、字及双字的运算，也有位处理指令
  各种不同长度的数据存放时，有两种处理方式:
    按边界对齐 （假定字的宽度为32位，按字节编址）
      字地址： 4的倍数(低两位为0)
      半字地址：2的倍数(低位为0)
      字节地址：任意
    不按边界对齐
    坏处：可能会增加访存次数！（学了存储器组织后会更明白！）

## Slide 68: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1数据的存储和排列顺序
字的边界对齐问题
示例：假设数据顺序：字-半字-双字-字节-半字-……
按边界对齐
边界不对齐
0004081216
0 字节 1字节 2字节 3字节
0004081216
0 字节 1字节 2字节 3字节
如：int i, short k, double x, char c, short j,……
x：3个周期
j：2个周期
x：2个周期
j：1个周期
增加了访存次数！

## Slide 69: 作业
1．假定在一个程序中定义了变量x、y和i，其中，x和y是float型变量（用IEEE754单精度浮点数表示），i是16位short型变量（用补码表示）。程序执行到某一时刻，x = –0.825、y=7.25、i=100，它们都被写到了主存（按字节编址），其地址分别是100，108和112。请分别画出在大端机器和小端机器上变量x、y和i在内存的存放位置。
2. 下列几种情况所能表示的数的范围是什么？
32位无符号整数
32位原码定点小数
32位补码定点小数
32位补码定点整数
64位IEEE 754标准的规格化数

## Slide 70: 作业
3. 假定一台32位字长的机器中带符号整数用补码表示，浮点数用IEEE 754标准表示，寄存器R1和R2的内容分别为R1：000010ABH，R2：4060108CH。不同指令对寄存器进行不同的操作，因而，不同指令执行时寄存器内容对应的真值不同。假定执行下列运算指令时，操作数为寄存器R1和R2的内容，则R1和R2中操作数的真值分别为多少？
  1）无符号数加法指令
  2）带符号整数乘法指令
  3）单精度浮点数减法指令

## Slide 71: 2015考研题
1.计算机硬件能够直接执行的是( a ) Ⅰ.机器语言程序 Ⅱ.汇编语言程序 Ⅲ.硬件描述语言程序 A.仅Ⅰ B.仅Ⅰ、Ⅱ C.仅Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
2.由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码，能表示的最小整数是(b) A.-126 B.-125 C.-32 D.-3
3.下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是(D)
Ⅰ. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢
Ⅱ. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢
Ⅲ. 左规时可能引起阶码下溢
Ⅳ. 尾数溢出时结果不一定溢出
  仅Ⅱ Ⅲ B.仅ⅠⅡ Ⅳ
  C. 仅ⅠⅢ Ⅳ D.ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ

## Slide 72: 2014考研题
12．程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20 秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来 的 70%，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，则 P 在 M 上的执行时间是 。
A．8.4 秒 B．11.7 秒 C．14 秒 D．16.8 秒
13．若 x=103，y=-25，则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的 是 。
A．x+y B．-x+y C．x-y D．-x-y
解：不妨设原来指令条数为 x，那么原 CPI 就为 20/x，经过编译优化后，指令条数减少 到原来的 70%，即指令条数为 0.7x，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，即 24/x，那么现在 P 在 M 上的执行时间就为指令条数*CPI=0.7x*24/x=24*0.7=16.8 秒，选 D。
解：8 位定点补码表示的数据范围为-128~127，若运算结果超出这个范围则会溢出，A 选项 x+y=103-25=78，符合范围，A 排除；B 选项-x+y=-103-25=-128，符合范围，B 排除； D 选项-x-y=-103+25=-78，符合范围，D 排除；C 选项 x-y=103+25=128，超过了 127，选 C。
该题也可按照二进制写出两个数进行运算观察运算的进位信息得到结果，不过这种方法 更为麻烦和耗时，在实际考试中并不推荐

## Slide 73: 2014考研题
14．float 型数据据常用 IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量 x 和 y 分 别存放在 32 位寄存器 f1 和 f2 中，若(f1)=CC90 0000H，(f2)=B0C0 0000H，则 x 和 y 之间的 关系为 。
A．x<y 且符号相同 B．x<y 且符号不同
C．x>y 且符号相同 D．x>y 且符号不同
解．(f1)和(f2)对应的二进制分别是(110011001001……)2 和(101100001100……)2，根据 IEEE754 浮点数标准，可知(f1)的数符为 1，阶码为 10011001，尾数为 1.001，而(f2)的数符 为 1，阶码为 01100001，尾数为 1.1，则可知两数均为负数，符号相同，B、D 排除，(f1)的 绝对值为 1.001×226，(f2)的绝对值为 1.1×2-30，则(f1)的绝对值比(f2)的绝对值大，而符号为 负，真值大小相反，即(f1)的真值比(f2)的真值小，即 x<y，选 A。
此题还有更为简便的算法，(f1)与(f2)的前 4 位为 1100 与 1011,可以看出两数均为负数， 而阶码用移码表示，两数的阶码头三位分别为 100 和 011，可知(f1)的阶码大于(f2)的阶码， 又因为是 IEEE754 规格化的数，尾数部分均为 1.xxx，则阶码大的数，真值的绝对值必然大， 可知(f1)真值的绝对值大于(f2)真值的绝对值，因为都为负数，则(f1)<(f2)，即 x<y。

## Slide 74
12.某计算机主频为1.2 GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如下表所示
指令类型 所占比例 CPI
A 50% 2
B 20% 3
C 10% 4
D 20% 5
该机的MIPS数是
A. 100 B. 200 C. 400 D. 600
13. 某数采用IEEE 754 单精度浮点数格式表示为C640 0000H，则该数的值是
-1.5×213 B. -1.5×212 C. -0.5x×213 D. -0.5×212
12. C 解析：基准程序的CPI=2*0.5+3*0.2+4*0.1+5*0.2=3 ，计算机的主频为1.2GHa，为1200MHz，该机器的是MIPS为1200/3=400。
13. A
解析：IEEE 754 单精度浮点数格式为C640 0000H，二进制格式为
1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000，转换为标准的格式为：
因此，浮点数的值为-1.5×213
2013考研题

## Slide 75
14. 某字长为8 位的计算机中，已知整型变量x、y 的机器数分别为[x]补=11110100，[y]补=10110000。若整型变量z=2*x+y/2，则z的机器数为
A. 11000000 B. 00100100 C. 10101010 D. 溢出
15. 用海明码对长度为8位的数据进行检/纠错时，若能纠正一位错。则校验位数至少为
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
14. A 解析：将x 左移一位，y 右移一位，两个数的补码相加的机器数为
11000000
2013考研题

## Slide 76
12．假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是
A. 55 秒 B. 60 秒 C. 65 秒 D. 70 秒
13．假定编译器规定 int 和 short 类型长度占 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句
unsigned short x = 65530;
unsigned int y = x;
得到 y 的机器数为
A. 0000 7FFA B. 0000 FFFA C. FFFF 7FFA D. FFFF FFFA
2012考研题

## Slide 77
14．float 类型（即 IEEE754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是
A. 2126-2103 B. 2127-2104 C. 2127-2103 D.2128-2104
2012考研题

## Slide 78: 南京大学计算机组成课程网址
http://media.njude.com.cn/course/jsjzcyl/index.htm

## Slide 79: 郑老师计算机组成课程网址
数字石大

## Slide 80
谢谢！
主讲教师：黄庭培
单位：中国石油大学（华东）
联系方式：huangtingpei@upc.edu.cn
办公地点：工科E1110