## Slide 1: 计算机组成原理 （Principle of Computer Organization）
中国石油大学（华东）
计算机与通信工程学院
主讲教师：黄庭培
Email:huangtingpei@upc.edu.cn
第5章 中央处理器

## Slide 2: 大纲
5.1 CPU概述（重点）
5.2 单周期处理器设计（重点、难点）
5.4 微程序控制器设计
5.5 异常和中断处理（重点）

## Slide 3: 5.1 CPU概述
5.1.1 指令执行过程
从存储器取指令。
取指令
指令译码
取操作数
指令执行
回写结果
PC+1
对指令进行分析，以确定将要做什么操作。
计算操作数的地址，并取操作数。
进行相应计算。
将计算结果保存到目的地。
计算下条指令的地址。
回顾：指令的执行过程

## Slide 4: 5.1 CPU概述
5.1.1 指令执行过程
1. CPU执行指令的过程
  取指令并计算下一条指令的地址
  顺序执行时：PC+1送PC
  指令译码
  进行源操作数地址运算并取源操作数
  进行算术 / 逻辑运算
  目的操作数地址计算并存结果
  判断和检测“异常”事件
  若有异常，则自动切换到异常处理程序
  检测是否有“中断”请求，有则转中断处理
指令执行过程
取指阶段
译码和
执行阶段
问题：
“取指令”一定在最开始做吗？“PC+1”一定在译码之前做吗？
“译码”须在指令执行前做吗？
“异常”和“中断”的差别是什么？

## Slide 5: 5.1 CPU概述
5.1.1 指令执行过程
2. 每条指令的功能总是由以下4种基本操作来实现：
  读取某一主存单元的内容（可能是指令或操作数或操作数地址），并将其装入某个寄存器；
  把一个数据从某个寄存器存入给定的主存单元中；
  把一个数据从某个寄存器送到另一个寄存器或者ALU输入端；
  进行某种算术运算或逻辑运算，将结果送入某个寄存器。

## Slide 6: 5.1 CPU概述
5.1.1 指令执行过程
2. 指令操作可用形式化语言来描述
  描述语言称为寄存器传送语言RTL (Register Transfer Language)
  本章所用的RTL规定如下：
      用R[r]表示寄存器r的内容；
      用M[addr]表示读取主存单元addr的内容；
      传送方向用“←”表示，传送源在右，传送目的在左；
      程序计数器PC直接用PC表示其内容；
      用OP[data]表示对数据data进行OP操作。
例：M[R[r]] 表示寄存器间接寻址操作
M[PC]表示PC所指内存单元的内容

## Slide 7: 5.1 CPU概述
5.1.2 CPU的基本功能和基本组成
1. 基本功能
    周而复始的执行指令
    发现和处理“异常” 情况
    发现和处理“中断” 请求
    Cache
    浮点运算逻辑
    MMU（Memory Management Unit），内存管理单元
    异常和中断处理逻辑
无论CPU多复杂，都可看成由数据通路（datapath）和控制部件（control unit）两大部分组成。

## Slide 8: 5.1 CPU概述
5.1.2 CPU的基本功能和基本组成
2. 基本组成
什么是数据通路（DataPath）?
  数据通路：指令执行过程中，数据所经过的路径，包括路径中的部件。
  通常把数据通路中专门进行数据运算的部件称为执行部件（或功能部件）。
控制器（Control）的功能是什么？
  控制部件根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号，并正确控制指令的执行流程。
无论CPU多复杂，都可看成由数据通路（datapath）和控制部件（control unit）两大部分组成。

## Slide 9: 5.1 CPU概述
5.1.2 CPU的基本功能和基本组成
2. 基本组成
执行部件
控制部件
CPU 由 数据通路 和 控制部件组成
数据通路 包含 执行部件
控制器由 指令译码器 和 控制信号形成部件 组成
CPU的 基本组成原理图

## Slide 10: 5.1 CPU概述
5.1.2 CPU的基本功能和基本组成
2. 基本组成
  程序计数器（PC）：又称指令计数器或指令指针（IP），用来存放指令的地址。指令的地址的形成有两种可能：
    顺序指令：PC+“1” 形成下条指令的地址。
    需要改变程序执行顺序时，通常由转移类指令形成转移地址送到PC，作为下一条指令的地址
  指令寄存器（IR）：用以存放现行指令
  指令译码器：对指令寄存器中的操作码部分进行分析解释，产生相应的译码信号提供给操作控制信号形成部件
一条指令的长度

## Slide 11: 5.1 CPU概述
5.1.2 CPU的基本功能和基本组成
2. 基本组成
  脉冲源及启停控制线路：脉冲源产生一定频率的脉冲信号作为整个机器的时钟脉冲，是CPU时序的基准信号。启停线路在需要时能保证可靠地开放或封锁时钟脉冲，控制时序信号的发生与停止，并实现对机器的启动与停机。
  时序信号产生部件：以时钟脉冲为基础，产生不同指令对应的周期、节拍、工作脉冲等时序信号，时序机器指令执行过程的时序控制
  操作控制信号形成部件：综合时序信号、指令译码信号和执行部件反馈的状态标志灯，形成不同指令所需要的操作控制信号序列
  总线控制逻辑：实现对总线传输的控制，包括数据、地址信息的缓冲与三态控制
  中断机构：实现对异常情况和某些外部中断请求的处理

## Slide 12: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
数据通路由两类部件组成
  组合逻辑元件（也称操作元件）
  存储元件（也称状态元件）
元件间的连接方式
  总线连接方式
  分散连接方式
数据通路如何构成？
  由“操作元件”和“存储元件”通过总线方式或分散方式连接而成
数据通路的功能是什么？
  进行数据存储、处理、传送
因此，数据通路是由操作元件和存储元件通过总线方式或分散方式连接而成的进行数据存储、处理、传送的路径。

## Slide 13: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
多路选择器(MUX)
32
A
B
32
Y
32
Select
MUX
32
32
A
B
32
Result
Zero
OP
ALU
32
32
A
B
32
Sum
Carry
Adder
CarryIn
3
Decoder
out0
out1
out7
out2
译码器(Decoder)
控制信号
二选一，也可以多选一
加法器需要什么控制信号?
1. 组合逻辑元件
算逻部件(ALU)
加法器(Adder)

## Slide 14: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
何时要用到adder, ALU, MUX or Decoder?
组合逻辑元件的特点：
其输出只取决于当前的输入。即：输入一样，其输出也一样
定时：所有输入到达后，经过一定的逻辑门延时，输出端改变，并保持到下次改变，不需要时钟信号来定时。
1. 组合逻辑元件

## Slide 15: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
2. 状态元件
状态（存储）元件的特点：
具有存储功能，输入状态在时钟控制下被写到电路中，并保持电路的输出值不变，直到下一个时钟到达；
输入端状态由时钟决定何时被写入，输出端状态随时可以读出。
定时方式：规定信号何时写入状态元件或何时从状态元件读出
边沿触发（edge-triggered）方式：状态单元中的值只在时钟边沿改变。每个时钟周期改变一次。
  上升沿（rising edge） 触发：在时钟正跳变时进行读/写。
  下降沿（falling edge）触发：在时钟负跳变时进行读/写。
cycle time
rising edge
falling edge

## Slide 16: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
2. 状态元件：D触发器
切记：状态单元的输入信息总是在一个时钟边沿到达后的“Clk-to-Q”时
才被写入到单元中，此时的输出才反映新的状态值
( Latch Prop - 锁存延迟 )
Q总是在clk-Q后跟着D变化
这期间D的变化不影响Q

## Slide 17: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
2. 状态元件：寄存器
寄存器由N位触发器构成，有各种不同类型的寄存器
  由锁存器构成的暂存器：带“写使能”信号
  用于和总线相连的、输出端带三态门的寄存器：带“三态门控”信号
  带“复位”（清0）功能的寄存器：带“复位”信号
  带计数（自增）功能的寄存器：可带“自增”信号
  带移位功能的寄存器：带“移位”信号
  组合上述多个功能的寄存器：带多个控制信号
寄存器组由若干个寄存器组成
  通常是双口：两个读口 + 一个写口
在时钟信号和相应控制信号的控制下完成信息存储功能

## Slide 18: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
2. 状态元件：暂存寄存器
Clk
Data In
Write Enable
N
N
  有一个写使能（Write Enable-WE）信号
    0: 时钟边沿到来时，输出不变
    1: 时钟边沿到来时，输出开始变为输入
  若每个时钟边沿都写入，则不需WE信号

## Slide 19: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
2. 状态元件：通用寄存器组
  两个读口（组合逻辑操作）：busA和busB分别由RA和RB给出地址。地址RA或RB有效后，经一个“取数时间(AccessTime)”，BusA和BusB有效。
  一个写口（时序逻辑操作）：写使能为1的情况下，时钟边沿到来时，busW传来的值开始被写入RW指定的寄存器中。
Clk
busW
Write Enable
32
32
busA
32
busB
5
5
5
RW
RA
RB
32 32-bit
Registers

## Slide 20: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
2. 状态元件：理想存器组
理想存储器（ idealized memory ）
  Data Out：32位读出数据
  Data In： 32位写入数据
  Address：读写公用一个32位地址
  读操作（组合逻辑操作）：地址Address有效后，经一个“取数时间AccessTime”，Data Out上数据有效。
  写操作（时序逻辑操作） ：写使能为1的情况下，时钟Clk边沿到来时，Data In传来的值开始被写入Address指定的存储单元中。
Clk
Data In
Write Enable
32
32
DataOut
Address
为简化数据通路操作的说明，在此把存储器简化为带时钟信号Clk的理想模型。

## Slide 21: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
早期计算机的三级时序系统
3. 数据通路与时序控制
  机器周期 - 节拍 - 脉冲
    指令周期可分为取指令、读操作数、执行并写结果等多个基本工作周期，称为机器周期。
    机器周期有取指令、存储器读、存储器写、中断响应等不同类型。
指令周期？
  取并执行一条指令的时间
  不同指令的指令周期可能不同
现代计算机已不再采用三级时序系统，机器周期的概念已逐渐消失。
整个数据通路中的定时信号就是时钟，一个时钟周期就是一个节拍。

## Slide 22: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
现代计算机的时钟信号
3. 数据通路与时序控制
Clk
不关心
Setup
Hold
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Setup
Hold
Clk
Clk
数据通路由 “ … + 状态元件 + 操作元件( 组合电路) + 状态元件 + …” 组成
只有状态元件能存储信息，所有操作元件都须从状态单元接收输入，并将输出写入状态单元中。其输入为前一时钟生成的数据，输出为当前时钟所用的数据

## Slide 23: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
现代计算机的时钟信号
3. 数据通路与时序控制
Clk
不关心
Setup
Hold
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Setup
Hold
Clk
Clk
假定采用下降沿触发（负跳变）方式（也可以是上升沿方式）
  所有状态单元在下降沿写入信息，经过Latch Prop (clk-to-Q) 后输出有效
  Cycle Time = Latch Prop + Longest Delay Path + Setup + Clock Skew(最大偏移)
  约束条件：(Latch Prop + Shortest Delay Path ) > Hold Time

## Slide 24: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
4. 单总线数据通路
IAS计算机（冯.诺依曼等设计）是现代计算机的原型
IAS所使用的数据通路中，存储部件除了主存M外，有累加器AC、乘商寄存器MQ、指令寄存器IR、程序计数器PC。IAS是一种累加器型指令系统数据通路，也是最简单的数据通路结构，部件之间采用分散连接方式。

## Slide 25: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
4. 单总线数据通路
完成指令执行的四种基本操作的过程说明如下：
在通用寄存器之间传送数据
  R0out，Yin
说明：在很多计算机的CPU内部结构中，寄存器堆之间没有直接的通路，因此，寄存器之间的数据传送需要经过ALU来实现，此时，控制操作要响应复杂一些。
1Cycle?

## Slide 26: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
4. 单总线数据通路
完成指令执行的四种基本操作的过程说明如下：
在通用寄存器之间传送数据
  R0out，Yin
完成算术、逻辑运算
例：实现R[R3] R[R1]+ R[R2]
  R1out，Yin
  R2out，Add，Zin
  Zout，R3in
说明：以上3步不能同时执行，因为任何时刻只能有一个寄存器的输出送到总线上。因此，该操作需要3个时钟周期（节拍）
3Cycle?

## Slide 27: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
4. 单总线数据通路
完成指令执行的四种基本操作的过程说明如下：
在通用寄存器之间传送数据
完成算术、逻辑运算
例：实现R[R3] R[R1]+ R[R2]
  R1out，Yin
  R2out，Add，Zin
  Zout，R3in
3Cycle?

## Slide 28: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
4. 单总线数据通路
完成指令执行的四种基本操作的过程说明如下：
在通用寄存器之间传送数据
完成算术、逻辑运算
从内存读取一个字（指令或数据或地址）：
  R1out，MARin
  Read, WMFC （等待MFC）
  MDRout，R2in
CPU访存有两种通信方式
早期：直接访问MM, “异步”方式，用MFC应答信号
现在：先Cache后MM，“同步”方式，无需应答
MFC：memory-function-completed
R[R2] M[R[R1]]

## Slide 29: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
4. 单总线数据通路
完成指令执行的四种基本操作的过程说明如下：
在通用寄存器之间传送数据
完成算术、逻辑运算
从内存读取一个字
把一个字（数据）写入主存:
  R1out，MARin
  R2out，MDRin，
  Write, WMFC
M[R[R2]] R[R1]
问题：时钟周期的宽度如何确定？
  以“Riout,OP,Rjin”所花时间来确定还是以“Read/Write”所花时间来确定？
  以上四种操作各需要几个时钟周期？

## Slide 30: 5.1 CPU概述
5.1.3 数据通路的基本结构
5. 三总线数据通路
单总线中一个时钟内只允许传一个数据，因而指令执行效率很低
可采用多总线方式，同时在多个总线上传送不同数据，提高效率
例如：三总线数据通路
  总线A、B分别传送两个源操作数，总线C传送结果
  单总线中的暂存器Y和Z在此可取消，Why？
  采用双口寄存器
Z
Y
三个总线各自传不同数据，不会发生冲突，故无需Y和Z

## Slide 31: 5.2 单周期处理器设计
处理器设计涉及到数据通路的设计和控制器的设计，其设计过程如下：
  第一步：分析每条指令的功能，并用RTL(Register Transfer Language)来表示。
  第二步：根据指令的功能给出所需的元件，并考虑如何将他们互连。
  第三步：确定每个元件所需控制信号的取值。
  第四步：汇总所有指令所涉及到的控制信号，生成一张反映指令与控制信号之间关系的表。
  第五步：根据表得到每个控制信号的逻辑表达式，据此设计控制器电路。

## Slide 32: 复习：4.4 程序的机器级表示
4.4.1 MIPS汇编语言和机器语言
2. MIPS指令格式和寻址方式
有三种指令格式
  R-Type
    两个操作数和结果都在寄存器的运算指令。如：sub rd, rs, rt
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令
所有指令都是32位宽，须按字地址对齐

## Slide 33: 复习：4.4 程序的机器级表示
4.4.1 MIPS汇编语言和机器语言
2. MIPS指令格式和寻址方式
  I-Type
    运算指令：一个寄存器、一个立即数。如：ori rt, rs, imm16
    LOAD和STORE指令。如：lw rt, rs, imm16
    条件分支指令。如：beq rs, rt, imm16
  J-Type
    无条件跳转指令。如：j target
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令
所有指令都是32位宽，须按字地址对齐

## Slide 34
ADD and SUBSTRACT
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
这些指令具有代表性！
有算术运算、逻辑运算；有RR型、RI型；有访存指令；有条件转移、无条件转移。
本讲目标：实现以上7条指令对应的数据通路！
教材中实现了11条指令，可将7条指令和11条指令的数据通路进行对比，以深入理解设计原理。
大家记得是哪三种类型？
R-Type、I-Type、J-Type
复习：MIPS的三种指令格式
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 35: 5.2 单周期处理器设计
5.2.1 指令功能的描述

## Slide 36: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
1. 取指令部件的设计
每条指令都有的公共操作
  取指令： M[PC]
  更新PC：PC ← PC + 4
  转移（Branch and Jump）时，PC内容再次被更新为 “转移目标地址”
32
Instruction Word
Address
Instruction
Memory
PC
Clk
Next Address
Logic
下地址逻辑
取指令部件
顺序：先取指令，再改PC的值（具体实现时，可以并行）
绝不能先改PC的值，再取指令
取指后，每条指令功能不同，数据通路中信息流动过程也不同
下面分别对每条指令进行相应数据通路的设计

## Slide 37: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
2. R型指令的数据通路
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits

## Slide 38: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
2. R型指令的数据通路
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
功能：R[rd] ← R[rs] op R[rt] Example: add rd, rs, rt
不考虑公共操作，仅R-Type指令执行阶段的数据通路如下：
32
Result
ALUctr：add/sub
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
rs
rt
rd
ALU
ALUctr 、RegWr: 指令译码后产生的控制信号
指令“add rd, rs, rt”的控制信号应为？ALUctr=add，RegWr=1

## Slide 39: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
3. 立即数运算指令的数据通路
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
考虑ori 指令（I-Type指令和逻辑运算指令的代表）

## Slide 40: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
3. 立即数运算指令的数据通路
ori rt, rs, imm16
  M[PC]，从PC所指的内存单元中取指令
  取指令（公共操作，取指部件完成）
  R[rt] ← R[rs] or ZeroExt(imm16)
  立即数零扩展，并与rs内容做“或”运算
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
immediate
0
16
15
31
16 bits
16 bits
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
零扩展 ZeroExt(imm16) ：
思考：应在前面数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
逻辑运算，立即数为逻辑数

## Slide 41: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
3. 立即数运算指令的数据通路
32
Result
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Don’t Care
(Rt)
ALU
R-Type的操作数来自busB
应加兰色部分.为什么？
Ori指令的控制信号：RegDst=？；RegWr=？；ALUctr=？；ALUSrc=？
Ori指令的控制信号：RegDst=1；RegWr=1；ALUSrc=1；ALUctr=or
Rt
Rd
RegDst
Mux
0
1
ZeroExt
Mux
16
32
imm16
ALUSrc
0
1
R-Type类型的结果写入Rd

## Slide 42: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
4. Load/Store指令的数据通路
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
考虑lw 指令（访存指令的代表）

## Slide 43: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
4. Load/Store指令的数据通路
lw rt, rs, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm16) 计算存储单元地址 (符号扩展！)
  R[rt] ← M [Addr] 装入数据到寄存器rt中
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
符号扩展( 为什么不是零扩展? ) ：
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
immediate
0
16
15
31
16 bits
16 bits
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
16
15
31
immediate
16 bits
16 bits
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

## Slide 44: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
4. Load/Store指令的数据通路
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Don’t Care
(Rt)
Rd
RegDst
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ALU
Extender
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
应加兰色部分。为什么？
控制信号RegDst, RegWr, ALUctr, ExtOp, ALUSrc, MemWr, MemtoReg 各取何值？
0
1
0
1
RegDst=1, RegWr=1, ALUctr=add, ExtOp=1, ALUSrc=1, MemWr=0, MemtoReg=1
0:零扩展，1：符号扩展
0
1
R[rt] ← M[ R[rs] + SignExt[imm16] ]
Example: lw rt, rs, imm16

## Slide 45: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
5. 分支指令的数据通路
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
考虑beq指令（条件转移指令的代表）

## Slide 46: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
5. 分支指令的数据通路
beq rs, rt, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Cond ← R[rs] - R[rt] 做减法比较rs和rt中的内容
  if (COND eq 0) 计算下地址（根据比较结果，修改PC）
    PC ← PC + 4 + ( SignExt(imm16) x 4 )
  else
    PC ← PC + 4
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
思考：立即数的含义是什么？是相对指令数还是相对单元数？
应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？

## Slide 47: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
5. 分支指令的数据通路
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
ALU
PC
Clk
Next Address
Logic
16
imm16
Branch
To Instruction
Memory
Zero
思考：下地址逻辑如何设计？
控制信号RegDst, RegWr, ALUctr, ExtOp, ALUSrc, MemWr, MemtoReg, Branch 各取何值？
RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=sub, ExtOp=x, ALUSrc=0, MemWr=0, MemtoReg=x, Branch=1
0
1
0
1

## Slide 48: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
5. 分支指令的数据通路：下地址逻辑设计
PC是一个32位地址:
  顺序执行时: PC<31:0> = PC<31:0> + 4
  转移执行时: PC<31:0> = PC<31:0> + 4 + SignExt[Imm16] * 4
MIPS按字节编址，每条指令为32位，占4个字节，故PC的值总是4的倍数，即后两位为00，因此，PC只需要30位即可。PC采用30位后，其转移地址计算逻辑变得更加简单。
下地址计算逻辑简化为：
顺序执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1
  转移执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1 + SignExt[Imm16]
  取指令时: 指令地址 = PC<31:2> 串接 “00”
采用32位PC时，可用左移2位实现“*4”操作，计算转移地址用2个加法器

## Slide 49: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
5. 分支指令的数据通路：下地址逻辑设计
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch
Zero
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
“00”
32
Instruction<31:0>
Instruction<15:0>
30
先根据当前PC取指令， 计算的下条指令地址在下一个时钟到来后才能写入PC！
标志位ZF，由ALU产生！
为什么这里没有用“ALU”而是用“Adder”? “ALU”和“Adder”有什么差别？

## Slide 50: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
6. 无条件转移指令的数据通路
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
考虑Jump指令（无条件转移指令的代表）

## Slide 51: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
6. 无条件转移指令的数据通路
J target
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  PC<31:2> ← PC<31:28> 串接 target<25:0> 计算目标地址
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？

## Slide 52: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
6. 无条件转移指令的数据通路
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch
Zero
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
26
4
Mux
1
0
Target
30
Jump
Instruction<25:0>
这是“取指部件”的完整设计
3 个输入: jump, Branch, Zero
1个输出: 指令字
PC的改变在下个Clk到达后发生！
RegDst, RegWr, ALUctr, ExtOp, ALUSrc, MemWr, MemtoReg, Branch, Jump 各取何值？
RegDst=ExtOp=ALUSrc=MemtoReg=ALUctr=x, RegWr=0, MemWr=0, Branch=0, Jump=1

## Slide 53: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
7. 综合7条指令的完整数据通路
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
所有指令的数据通路都已经设计好，合起来的数据通路是什么样的？

## Slide 54: 5.2 单周期处理器设计
5.2.2 数据通路的设计
7. 综合7条指令的完整数据通路
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump
Branch
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
指令执行结果总是在下个时钟到来时开始保存在寄存器或存储器或PC 中！
下一讲考虑：如何产生控制信号！（这就是控制器的设计内容）

## Slide 55: 小结
CPU设计直接决定了时钟周期宽度和CPI，所以对计算机性能非常重要！
CPU主要由数据通路和控制器组成
  数据通路：实现指令集中所有指令的操作功能
  控制器：控制数据通路中各部件进行正确操作
数据通路中包含两种元件
  操作元件（组合电路）：ALU、MUX、Ext.、Adder、Reg/Mem Read等
  状态 / 存储元件（时序电路）：PC、Reg/Mem Write
数据通路的定时
  数据通路中的操作元件没有存储功能，其操作结果必须写到存储元件中
  在时钟到达后clk-to-Q时存储元件开始更新状态

## Slide 56: 小结
MIPS指令集的一个子集作为CPU的实现目标
  公共操作：取指令和PC+4
  下址计算：30位PC，三路选择：顺序、Branch（结合标志Zero）、Jump
  R型：ALU两个操作数来自rs和rt，结果写到rd
  访存：符号扩展，数据在rt和主存单元中交换
  立即数：0扩展后的操作数送到ALU的一个输入端

## Slide 57: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计——主要内容
考察每条指令在数据通路中的执行过程中涉及到的控制信号的取值
  公共操作：取指令和计算下址PC
  R-Type指令（add / sub）
  立即数指令 （ori）
  访存指令（lw / sw）
  分支指令 （beq）
  跳转指令 （j）
汇总各指令的控制信号取值
  分两类控制信号：直接送往数据通路 / 送往局部控制单元
分析ALU操作对应的控制信号与func字段之间的关系
设计ALU局部控制单元
设计主控制单元

## Slide 58: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计——设计方法
根据每条指令的功能，分析控制信号的取值，并在表中列出。
根据列出的指令和控制信号的关系，写出每个控制信号的逻辑表达式。

## Slide 59: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
1. 控制信号取值分析：取指部件中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Adder
30
30
Branch = previous
Zero = previous
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
Jump = previous
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
Clk
取指令: Instruction ← M[PC]
  所有指令都相同
新指令还没有取出译码，所以控制信号的值还是原来指令的旧值。
新指令还没有执行，所以标志也为旧值。
取指部件由旧控制信号控制，会不会有问题？

## Slide 60: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
1. 控制信号取值分析：取指部件中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Adder
30
30
Branch = previous
Zero = previous
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
Jump = previous
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
Clk
取指令: Instruction ← M[PC]
  所有指令都相同
取指部件由旧控制信号控制，会不会有问题？
取出指令的第31-26位作为操作码首先被译码。
op=000000, 则为R-type指令
因为PC输入端的值不会写入直到下个Clk到来
只要保证下个Clk来之前能产生正确的PC即可！

## Slide 61: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
1. 控制信号取值分析——R-型指令执行阶段
32
ALUctr = Add or Sub
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 1
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
R[rd]←R[rs] +/-R[rt]
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31

## Slide 62: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
1. 控制信号取值分析——R-型指令执行阶段
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 0
Zero = x
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
Jump = 0
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
因为新的控制信号保证了正确的PC值的产生，在足够长的时间后，下个时钟Clk到来！
PC ← PC + 4：除 Branch and Jump以外的指令都相同

## Slide 63: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
1. 控制信号取值分析——R-型指令的操作定时
32
Result
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rd
ALU
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA, B
Register File Access Time
Old Value
New Value
busW
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
Register Write
Occurs Here
PC+4
PC+4 PC

## Slide 64: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
1. 控制信号取值分析——I-型运算指令执行阶段
32
ALUctr = Or
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 0
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 0
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
R[rt] ← R[rs] or ZeroExt[Imm16]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 65: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
控制信号取值分析—Load指令执行阶段
32
ALUctr = Add
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 0
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 1
Mux
MemtoReg = 1
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
R[rt] ← Data Memory {R[rs] + SignExt[imm16]}

## Slide 66: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
控制信号取值分析—Store指令执行阶段
32
ALUctr = Add
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 1
Mux
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 1
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
M{R[rs] + SignExt[imm16]} ← R[rt]

## Slide 67: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
控制信号取值分析—分支指令执行阶段
32
ALUctr = Sub
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 1
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
if (R[rs] - R[rt] == 0) then Zero ← 1 ; else Zero ← 0

## Slide 68: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
控制信号取值分析—分支指令最后阶段取指部件中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 1
Zero = 1
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
Jump = 0
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
if (R[rs] - R[rt] == 0) then Zero ← 1 ; else Zero ← 0

## Slide 69: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
控制信号取值分析—无条件转移指令执行阶段
32
ALUctr = x
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = x
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 1
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
IFU中目标地址送PC，其他什么都不做（只要保证存储部件不发生写的动作）
op
target address
0
26
31
如何保证存储部件不发生写？

## Slide 70: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
控制信号取值分析—无条件转移指令结束前取指部件中的动作
op
target address
0
26
31
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 0
Zero = x
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
PC ← PC<31:29> concat target<25:0> concat “00”
Jump = 1
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>

## Slide 71: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
2. 控制单元设计：指令控制信号取值
add
sub
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUctr<2:0>
1
0
0
1
0
0
0
x
Add
1
0
0
1
0
0
0
x
Subtract
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
x
Subtract
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
func
op
00 0000
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
10 0000
10 0010
We Don’t Care :-)
op
target address
op
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
op
rs
rt
immediate
R-type
I-type
J-type
add, sub
ori, lw, sw, beq
jump

## Slide 72: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
2. 控制单元设计：主控制单元和ALU局部控制单元
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUctr
1
0
0
1
0
0
0
x
Add/Subtract
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
x
Subtract
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
func
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
N=?
6
ALUop
ALUctr
3
ALU
ALUctr的值取决于ALUop和func，其他控制信号仅取决于op
ALUop有5种情况，N至少应为3！哪5种？
R、I-ori、I-lw/sw、I-beq、J
MIPS指令格式中指示操作性质的字段有两个：op(主控) 和 func（ALU局控）。

## Slide 73: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
2. 控制单元设计：ALUop的编码分配
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
ALUctr (Symbolic)
“R-type”
Or
Add
Add
Subtract
xxx
ALUop<2:0>
001
0 10
0 00
0 00
100
xxx
func
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
N=?
6
ALUop
ALUctr
3
ALU

## Slide 74: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
2. 控制单元设计：主控制器的设计
RegWrite = R-type + ori + lw
  = !op<5> & !op<4> & !op<3> & !op<2> & !op<1> & !op<0> (R-type)
  + !op<5> & !op<4> & op<3> & op<2> & !op<1> & op<0> (ori)
  + op<5> & !op<4> & !op<3> & !op<2> & op<1> & op<0> (lw)
根据指令信号取值表和ALUop的编码分配，可写出主控制器的各控制信号的逻辑表达式。
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
指令译码器

## Slide 75: 5.2 单周期处理器设计
5.2.3 控制逻辑单元的设计
2. 控制单元设计：ALU局部控制器的实现
000000
rs
rt
rd
shamt
funct
0
6
11
16
21
26
31
R-type
funct<5:0>
Instruction Operation
10 0000
10 0010
10 0011
10 1010
10 1011
add
subtract
and
slt
sltu
ALUctr<2:0>
ALU Operation
001
101
100
111
110
Add
Sub
subu
slt
sltu
Func字段编码分配表
ALUctr<2> = !func<2> & func<1>
ALUctr<1> = func<3> & ！func<2> & func<1>
ALUctr<0> = !func<3> & ！ func<2> & !func<1> & ！ func<0> +
！func<2> & func<1> & ！func<0>
根据以上逻辑方程，可实现局部ALU控制单元！

## Slide 76: 5.2 单周期处理器设计
5.2.4 时钟周期的确定
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Extender
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump
Branch
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rs
Rt
Main
Control
op
6
ALU
Control
func
6
3
ALUop
ALUctr
3
RegDst
ALUSrc
:
Instr<5:0>
Instr<31:26>
Instr<15:0>
执行前述7条指令的完整的单周期处理器

## Slide 77
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA
Register File Access Time
Old Value
New Value
busB
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
ExtOp
Old Value
New Value
ALUSrc
Old Value
New Value
MemtoReg
Old Value
New Value
Address
Old Value
New Value
busW
Old Value
New
Delay through Extender & Mux
Register
Write Occurs
Data Memory Access Time
PC+4
PC+4 PC
5.2 单周期处理器设计
lw指令的执行时间最长, 它所花时间作为时钟周期

## Slide 78: 小结
考察每条指令在单周期数据通路中的执行过程
  每条指令在一个时钟周期内完成
  每个时钟到来时，都开始进入取指令操作
  经过clk-to-Q，PC得到新值，经过access time后得到当前指令
  按三种方式分别计算下条指令地址，在branch / zero / jump的控制下，选择其中之一送到PC输入端，但不会马上写到PC中，一直到下个时钟到达时，才会更新PC。三种下址方式为：
    branch=jump=0：PC+4
    branch=zero=1： PC+4+signExt[imm16]*4
    jump=1： PC<31:28> concat target<25:0> concat “00”
  指令取出后被译码，产生指令对应的控制信号
    R-type指令：rd为目的寄存器，无访存操作，……
    ori指令：rt为目的寄存器，0扩展，无访存操作，……
    lw指令： rt为目的寄存器，计算地址、符号扩展，读内存，……
    sw指令： rt为源寄存器，计算地址、符号扩展，写内存，……
汇总每条指令控制信号的取值，生成真值表，写出逻辑表达式，设计主控制逻辑和ALU局部控制逻辑

## Slide 79: 5.4 微程序控制器设计
硬连线路设计的特点
  优点：速度快，适合于简单或规整的指令系统，例如，MIPS指令集。
  缺点：它是一个多输入/多输出的巨大逻辑网络。
    对于复杂指令系统来说，结构庞杂，实现困难；修改、维护不易；灵活性差。甚至无法用有限状态机描述！
微程序控制器的基本思想
  仿照程序设计的方法，编制每个指令对应的微程序
  每个微程序由若干条微指令构成，各微指令包含若干条微命令
    一条微指令相当于一个状态，一个微命令就是状态中的控制信号
  所有指令对应的微程序放在只读存储器中，执行某条指令时，取出对应微程序中的各条微指令，对微指令译码产生对应的微命令，这个微命令就是控制信号。这个只读存储器称为控制存储器（Control Storage），简称控存CS 。
微程序设计的特点：具有规整性、可维性和灵活性，但速度慢。
简化控制器设计的一个方法：微程序设计

## Slide 80: 5.4 微程序控制器设计
5.4.1 微程序控制器的结构
指令
输入：指令、条件码
输出：控制信号(微命令)
核心：控存CS
µPC：指出将要执行的微指令在CS中的位置
µIR： 正在执行的微指令
每个时钟执行一条微指令
微程序第一条微指令地址由起始地址发生器产生
顺序执行时， µPC+1
转移执行时，由控制转移字段指出对哪些条件码进行测试，转移地址发生器根据条件码修改µPC
最初把固化在只读存储器的微程序称为固件（Firmware），表示用软件实现的硬部件，现在对固件通俗的理解是在ROM中“固化的软件”。

## Slide 81: 5.4 微程序控制器设计
5.4.1 微程序控制器的结构
2.状态和微程序的对应关系
每条指令用一个微程序实现
微程序由若干微指令组成，每个状态对应一条微指令
取指令和译码用专门的微程序实现，称为取指微程序

## Slide 82: 5.4 微程序控制器设计
5.4.1 微程序控制器的结构
3. 微程序\微指令\微命令\微操作的关系
一条机器指令
一个微程序
微指令1
微指令2
微指令n
微命令1
微命令2
微命令m
微操作
微操作
微操作
将指令的执行转换为微程序的执行
微程序是一个微指令序列
每条微指令是一个0/1序列，其中包含若干个微命令（即：控制信号）
每个微命令控制数据通路的执行

## Slide 83: 5.4 微程序控制器设计
5.4.1 微程序控制器的结构
3. 微程序\微指令\微命令\微操作的关系
一条机器指令
一个微程序
微指令1
微指令2
微指令n
微命令1
微命令2
微命令m
微操作
微操作
微操作
控制程序执行要解决什么问题？
(1) 指令的编码和译码
(2) 下条指令到哪里去取
微程序执行也要解决两个问题：
(1)微指令中如何对微命令编码
(2)下条微指令在哪里

## Slide 84: 5.4 微程序控制器设计
5.4.2 微命令编码
微指令格式设计风格取决于微操作码的编码方式 （微命令：控制信号）
微操作码编码方式：
  不译法（直接控制法）
  字段直接编码（译）法
  字段间接编码（译）法
  最小（最短、垂直）编码（译）法
水平型微指令风格
垂直型微指令风格
微指令格式：
µOP
µADD
微指令中包含了若干微命令、下条微指令地址（可选）、常数（可选）
常数
指令采用的是哪种编码方式？
µOP: 微操作码字段，产生微命令； µADD：微地址码字段，产生下条微指令地址。

## Slide 85: 5.4 微程序控制器设计
5.4.2 微命令编码
1. 直接控制法
基本思想
  一位对应一个微命令（控制信号），不需译码。
  对于二值微命令(0/1)，本来就占一位，没有增加位数
  对于多值微命令，因为没有进行编码，因而相对来说，增加了位数。例如：
    4-1 MUX：编码则只需2位，不编码则要4位
    ALUCtrl：编码则只需4位，不编码则要16位
优点
  并行控制能力强，不必译码，故执行速度快。
  编制的微程序短。
缺点
  微指令字很长，可能多达几百位。
  编码空间利用率低。(几百位中可能只有几位为1)
刚提出微程序设计时，采用的就是不译法。

## Slide 86
Ideal
Memory
WrAdr
Din
RAdr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD
采用不译法，则微操作码格式为：
PCWr
IorD
PCSrc
BrWr
MemWr
控制字(即：微指令)的长度等于控制信号（微命令）的总位数
多周期数据通路对应的微操作码

## Slide 87: 5.4 微程序控制器设计
5.4.2 微命令编码
2. 字段直接编码法
基本思想
  将微指令分成若干字段，每个字段对包含的若干微命令编码
  把互斥微命令组合在同一字段，相容微命令组合在不同字段
  一条微指令中最多可同时发出的微命令个数就是字段数
优点
  有较高的并行控制能力，速度较快。
  微指令短，能压缩到不译法的1/2到1/3，节省控存容量。
缺点
  增加译码线路，并开销一部分时间。但因分段后各字段位数少，所以译码对微指令的执行速度影响不大。
相容微操作：能同时进行的微操作，称为相容的。
互斥微操作：不能同时进行的微操作，称为互斥的。如：
ALU运算( add/sub/or/… )，存储器操作( 读指令 / 读数据 / 写数据 )
鉴于以上特点，它为大多数微程序控制的计算机所采用。

## Slide 88
直接控制法和字段直接编译法举例
控制寄存器和内总线间进行传送信号有16个：
Rin：R0in, R1in, R2in, R3in, Yin, PCin, IRin
Rout：R0out, R1out, R2out, R3out, Zout, PCout, MDRout
MRin：MARin, MDRin
ALU操作类型16种：add/sub/or/and/xor/…/mov
ALU进位信号1个：1→C0
暂存器Y清0信号1个：ClearY
存储器信号3个：Read、Write、WMFC
结束信号1个：End
假定下图单总线数据通路有4个通用寄存器R0，R1，R2和R3， 16种ALU操作，主存和CPU间采用“异步”方式通信，存取操作有Read和Write信号控制。每条指令结束时，都要执行一个公共操作，用来进行指令结束处理（如，查询是否有外部“中断”请求），由控制信号End控制。要求：分别写出采用直接控制法和字段直接编码法的微操作码格式。

## Slide 89
直接控制法
  µOP的长度 = 控制信号的总个数
  ALU操作控制信号不是16个(是4个), 这是由ALU结构和功能决定的（为什么？）
  共有16+4+1+1+3+1=26个控制信号（微命令）
  微操作码字段共26位：某位为1，对应微命令有效，否则对应微命令无效
直接控制法和字段直接编译法举例

## Slide 90
字段直接编码法
  哪些微操作之间是互斥的？
    Rout中信号之间：某时刻只能有一个寄存器输出到总线；
    ALU操作控制信号间：某时刻ALU只能做一种操作
    主存读/写信号：不能同时读和写，有些节拍中没有读和写（No action）
  如何分组？
    按互斥关系分组：上述3个互斥组在3个不同字段中
    可同时做但不可能同时发生的：如Rin，MRin（这两组间可能同时发生）
    其余的需直接控制（无需编码）：如1→C0, Clear Y, WMFC, END等
  共分9组， µOP仅有3+3+2+4+1+1+2+1+1=18位，比直接控制法少8位
  9组中有5组进行了编码，执行微指令时需译码
直接控制法和字段直接编译法举例

## Slide 91
可分9组：ALUop(2位), ALUSelA(1位), ALUSelB(2位), RegOP(3位: RegWr/RegDst/MemtoReg), MemOP(2位: MemWr/IorD/IRWr), ExtOp, Rtype，BrWr, PCWrOP(2位: PCSource/PCWr/PCWrCond)
字段直接编码法举例
多周期数据通路微操作分组情况

## Slide 92: 5.4 微程序控制器设计
5.4.2 微命令编码
3. 字段间接编码法
基本思想：
  在字段直接编码法基础上，进一步压缩微指令长度。
  通过另一字段的编码或标志位来对某个字段的编码加以解释。
  即：一个微命令字段可以表示多个微命令组，到底代表哪一组微命令，则由另一个专门的字段来确定。
特点：
  可进一步缩短微指令字的长度，节省控存容量。（意义不大！）
  译码线路复杂，时间开销大。
  鉴于以上特点，它只限于局部场合使用。

## Slide 93: 5.4 微程序控制器设计
5.4.3 微指令地址的确定
4.最小(最短、垂直)编码法
基本思想
  采用指令编码思想（每条指令产生一个操作），每条微指令只包含一个微命令。即将所有微命令进行全编码。
  采用这种方式编码的微指令称为垂直型微指令
  由其组成的微程序称为垂直微程序。
特点
  能得到最短的微指令字。
  微程序规整、直观，易于编制。
  但并行能力差，速度慢，并且微程序长。
主要用在具有两级微程序的控制器设计中，用垂直微程序解释指令，用水平微程序解释垂直微指令。此时，水平微程序称为毫微程序。

## Slide 94: 5.4 微程序控制器设计
5.4.3 微指令地址的确定
什么是微程序执行顺序的控制？
  指在现行微指令执行完毕后，怎样控制产生下一条微指令的地址。
怎样控制微程序的执行顺序？
  通过在本条微指令中明显或隐含地指定下条微指令在控存中的地址来控制。
微指令地址的产生方法有两种：
  增量(计数器)法：下条微指令地址隐含在微程序计数器μPC中。
  断定（下址字段）法：在本条微指令中明显地指定下条微指令的地址。

## Slide 95: 5.4 微程序控制器设计
5.4.3 微指令地址的确定
选择下条要执行的微指令有三种情况：
  若当前执行的是某条机器指令对应微程序的最后一条微指令，则下一条微指令就是取指令微程序的第一条微指令；
  若执行完取指令微程序的最后一条微指令，则下一条微指令就是当前指令对应微程序的首条微指令；
  若在某个微程序执行过程中，则可能按顺序取出下条微指令执行。或者无条件转到另一处微指令执行，或根据条件码或操作码选择不同分支处的微指令执行。
取指微程序首址：每条指令都要先执行“取指微程序”

## Slide 96: 5.4 微程序控制器设计
5.4.3 微指令地址的确定
增量（计数器）法 断定（下址字段）法
指令
转移
控制
指令
不同微地址产生方法对应的控制器结构

## Slide 97
举例：用“转移控制”字段实现分支，指令微程序首址在ROM中。分别采用计数器法和下址字段法实现表5.10给出的微程序，画出微程序控制器结构。

## Slide 98
举例：用“转移控制”字段实现分支，指令微程序首址在ROM中。分别采用计数器法和下址字段法实现表5.10给出的微程序，画出微程序控制器结构。
转移控制字段
下址字段
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
状态号
(微地址)
当op3为1时，将应将1010修正为1001
BrCtr=
00：取指首址
01：ROM1
10：ROM2
11： µPC+1
BrCtr=
00:下址字段
01:op3修改
10:ROM1

## Slide 99: 5.5 异常和中断处理
5.5.1 基本概念
程序执行过程中，CPU会遇到一些特殊情况，使正在执行的程序被“中断”
  此时，CPU中止原来正在执行的程序，转到处理异常情况或特殊事件的程序去执行，执行后再返回到原被中止的程序继续执行
使程序执行被 “中断” 的事件有两类
  内部“异常”：在CPU内部发生的意外事件或特殊事件
  外部“中断”：在CPU外部发生的特殊事件，通过“中断请求”信号向CPU请求处理

## Slide 100: 5.5 异常和中断处理
5.5.1 基本概念
1. 内部异常
按发生原因分为硬故障中断和程序性中断两类
  硬故障中断：如电源掉电、硬件线路故障等
  程序性中断：执行某条指令时发生的“例外(Exception)”，如溢出、缺页、越界、越权、非法指令、除数为0、堆栈溢出、访问超时、断点、单步、系统调用等
按处理方式分为故障(fault)、自陷(Trap)和终止(Abort)三类
  故障：执行指令引起的异常事件，如溢出、缺页、堆栈溢出、访问超时等
  自陷：预先安排的事件，如单步跟踪、系统调用(执行访管指令)等（自愿中断）
  终止：硬故障事件，机器将“终止”，调出中断服务程序来重启操作系统
  思考：哪些故障补救后可继续执行，哪些只好终止当前进程？
    缺页等：补救后可继续，回到发生故障的指令重新执行
    溢出、除数为0、非法操作、内存保护错等：终止当前进程

## Slide 101: 5.5 异常和中断处理
5.5.1 基本概念
2. 外部中断
外部“中断”：在CPU外部发生的特殊事件，通过“中断请求”信号向CPU请求处理
  如实时钟、控制台、打印机缺纸、外设准备好、采样计时到、DMA传输结束等
  (中断是一种I/O方式，所以有关中断的概念在第8章介绍。)
不同体系结构和教科书对“异常”和“中断”定义的内涵不同，在看书时要注意！

## Slide 102: 举例-8086/8088中断系统
内中断：CPU自己产生而不通过中断请求线请求，皆为不可屏蔽中断
  指令引起异常：CPU执行预置的指令后在特定的情况下发生的异常。
    INTO 溢出：执行算术指令后，若发生溢出，则产生类型4中断。
    INT n 用户定义：指令的第二字节给出一个类型号(n=32～255)。
    其中n=3 (INT 3)时为断点设置，该指令执行后，自动产生类型3中断。
  处理器检测异常：CPU执行指令时产生的异常，如：除法错、无效操作码、缺页、单步跟踪调试等。如：
    除法错：除数为0或商溢出，则产生类型0中断。
    单步跟踪：当自陷位TF=1且处在开中断状态(即IF=1)时，每条指令执行完就自动产生类型1中断。
外中断：通过中断请求线INTR和NMI来实现
  INTR：可屏蔽中断 (外设中断源引起的中断)。
  NMI：不可屏蔽中断 (重要或紧急的硬件故障)，属于类型2中断。
统称为“中断”：内中断（内部异常）和外中断（外部中断）

## Slide 103: 8086/8088的中断向量表
CS:IP
例1：除法错的中断类型号为0，故其向量地址为：0x4=0
例2：NMI的中断类型号为2，故其向量地址为：2x4=8
000～003H
004～007H
008～00BH
3FC～3FFH
除法错
单步
NMI
CS:IP
CS:IP
CS:IP
CS:IP
所有事件都被分配一个“中断类型号”，每个中断都有相应的“中断服务程序”，可根据中断类型号找到中断服务程序的入口地址。
中断向量表（异常表）中每一项是对应中断服务程序的入口地址。被称为中断向量(Interrupt Vector)
中断向量表的起始地址存放在一个异常表基址寄存器中。
中断向量表也称中断入口地址表（或异常表），位于0000H～03FFH。共256组，每组占四个字节 CS:IP 。向量地址=中断类型号 x 4

## Slide 104: 5.5 异常和中断处理
5.5.2 异常处理过程
1. 保护断点和程序状态
检测到异常时，处理器必须进行以下基本处理：
  关中断：使处理器处于“禁止中断”状态，以防止新异常(或中断)破坏断点和现场
  保护断点和程序状态：将断点和程序状态保存到堆栈或特殊寄存器中
    PC→堆栈 或 EPC（专门存放断点的寄存器）
    PSWR →堆栈 或 EPSWR （专门保存程序状态的寄存器）
    (PSW（Program Status Word）：程序状态字，包括条件码、中断码、状态位等
    PSWR（PSW寄存器）：用于存放程序状态字的寄存器。如，X86的FLAGS）

## Slide 105: 5.5 异常和中断处理
5.5.2 异常处理过程
2.识别异常事件并转异常处理
有两种不同的方式：软件识别和硬件识别（向量中断方式）
  软件识别（MIPS采用）
    设置一个异常状态寄存器（MIPS中为Cause寄存器），用于记录异常原因。操作系统使用一个统一的异常处理程序，该程序按优先级顺序查询异常状态寄存器，识别出异常事件。
    （例如：MIPS中位于内核地址0x8000 0180处有一个专门的异常处理程序，用于检测异常的具体原因，然后转到内核中相应的异常处理程序段中进行具体的处理）
  硬件识别（向量中断）（80x86采用）
    用专门的硬件查询电路按优先级顺序识别异常，得到“中断类型号”，根据此号，到中断向量表中读取对应的中断服务程序的入口地址。

## Slide 106: 小结
硬连线路控制器的优点是速度快，适合于简单规整指令集的数据通路；缺点是设计周期长、繁琐、不灵活、不易修改和增删指令
微程序控制器设计借用程序设计思想，将每个周期所涉及的状态用只读存储器保存起来，执行到某条指令时，把这条指令对应的状态按序取出，转换为控制信号。优点：简化设计、灵活、易修改、易维护；缺点：速度慢。
微指令格式设计
  微操作码字段大多采用字段直接编译法，将互斥微命令组合在同一个字段进行编码。这样，在缩短微指令字的同时，保证了并行性，并避免同一周期出现两个不能同时执行的微命令的问题。
  下条微指令地址可以采用计数器（增量）法和下址字段（断定）法；两种方法都要解决分支问题。可以增加一个“转移控制”信号来解决下条微地址的顺序控制问题。

## Slide 107: 小结
异常会改变程序执行流程，所以处理器设计要考虑异常处理
在数据通路中加入异常处理必须考虑：
  保存断点和异常原因，并将控制转到异常处理程序的首地址处
  带异常的有限状态机中，每个异常对应一个状态和进入状态的检测条件

## Slide 108: 本章总结1
CPU的主要功能
  周而复始执行指令
  执行指令过程中，若发现异常情况，则转异常处理
  定时查询有没有DMA请求，有DMA请求的话，则让出总线
  每个指令结束，查询有没有中断请求，有则响应中断
CPU的内部结构
  由数据通路(Datapath)和控制单元(Control unit)组成
    数据通路中包含组合逻辑单元和存储信息的状态单元
      组合逻辑单元用于对数据进行处理，如：加法器、运算器ALU、扩展器（0扩展或符号扩展）、多路选择器、以及状态单元的读操作线路等。
      状态单元包括触发器、寄存器、寄存器堆、数据/指令存储器等，用于对指令执行的中间状态或最终结果进行保存。
    控制单元对取出的指令进行译码，与指令执行得到的条件码或当前机器的状态、时序信号（时钟）等组合，生成对数据通路进行控制的控制信号

## Slide 109: 本章总结2
CPU中的寄存器
  用户可见寄存器（用户可使用）
    通用寄存器：用来存放地址或数据，需在指令中明显给出
    专用寄存器：用来存放特定的地址或数据，无需在指令中明显给出
    数据寄存器：专用于保存数据，可以是通用或专用寄存器
    地址寄存器：专用于保存地址，可以是通用或专用寄存器。如：段指针、变址器、基址器、堆栈指针、栈帧指针等。
    标志(条件码)寄存器：部分可见。由CPU根据指令执行结果设定，只能以隐含方式读出其中若干位，用户程序（非内核程序）不能改变

## Slide 110: 本章总结2
CPU中的寄存器
  控制和状态寄存器（用户不可使用）
    程序计数器PC
    指令寄存器IR
    存储器地址寄存器MAR
    存储器缓冲(数据)寄存器 MBR / MDR
    程序状态字寄存器PSWR
    临时寄存器：用于存放指令执行过程中的临时信息
    其他寄存器：如，进程控制块指针、系统堆栈指针、页表指针等

## Slide 111: 本章总结3
指令执行过程
  取指、译码、取数、运算、存结果、查中断
  指令周期：取出并执行一条指令的时间，由若干个时钟周期组成
  时钟周期：CPU中用于信号同步的信号，是CPU最小的时间单位
  （注：传统处理器中，一个指令周期由多个机器周期组成。一般把完成一次总线操作访问主存或I/O的时间称为机器周期 ，一个机器周期由多个时钟组成）
数据通路的定时方式
  现代计算机都采用时钟信号进行定时
  一旦时钟有效信号到来，数据通路中的状态单元可以开始写入信息
  如果状态单元每个周期都更新信息，则无需加“写使能”控制信号，否则，需加“写使能”控制信号，以使必要时控制信息写入
数据通路中信息的流动过程
  每条指令在取指令阶段和指令译码阶段都一样
  每条指令的功能不同，故在数据通路中所经过的部件和路径可能不同
  数据在数据通路中的流动过程由控制信号确定
  控制信号由控制器根据指令代码来生成

## Slide 112: 本章总结4
单周期处理器的设计
  每条指令都在一个时钟周期内完成
  时钟周期以最长的Load指令所花时间为准
  无需加临时寄存器存放指令执行的中间结果
  同一个功能部件不能重复使用
  控制信号在整个指令执行过程中不变，所以控制器设计简单，只要写出指令和控制信号之间的真值表，就可以设计出控制器
多周期处理器的设计
  每条指令分成多个阶段，每个阶段在一个时钟内完成
  不同指令包含的时钟个数不同
  阶段的划分要均衡，每个阶段只能完成一个独立、简单的功能，如：
  一次ALU操作
  一次存储器访问
  一次寄存器存取
  需加临时寄存器存放指令执行的中间结果
  同一个功能部件能在不同的时钟中被重复使用
  可用有限状态机来表示指令执行流程，并以此设计控制器

## Slide 113: 本章总结5
控制单元实现方式
有限状态机描述方式
  每个时钟周期包含的控制信号的值的组合看成一个状态，每来一个时钟，控制信号会有一组新的取值，也就是一个新的状态
  所有指令的执行过程可用一个有限状态转换图来描述
  用一个组合逻辑电路（一般为PLA电路）来生成控制信号，用一个状态寄存器实现状态之间的转换
  也称为组合逻辑电路设计方式
  实现的控制器称为硬布线控制器
微程序描述方式
  每个时钟周期所包含的控制信号的值的组合看成是一个0/1序列，每个控制信号对应一个微命令，控制信号取不同的值，就发出不同的微命令
  若干微命令组合成一个微指令，每条指令所包含的动作就由若干条微指令来完成，每来一个时钟，执行一条微指令
  每条指令执行时，先找到对应的第一条微指令，然后按照特定的顺序取出后续的微指令执行
  实现的控制器称为微程序控制器

## Slide 114: 作业
1. 给出以下概念的解释说明。
  （1）时钟周期、指令周期、机器周期
  （2）硬连线控制器、微程序控制器
  （3）指令、程序、微指令、微程序、微操作、微命令、兼容微操作、互斥微操作
  （4）中断向量、中断向量表、向量地址、向量中断、中断服务程序

## Slide 115: 作业
2. 简单回答下列问题。
  （1）CPU的基本组成和基本功能各是什么？
  （2）取指令部件的功能是什么？
  （3）控制器的功能是什么？
  （4）为什么对存储器按异步方式进行读写时需要WMFC信号？按同步方式访问存储器时，CPU如何实现存储器读写？
  （5）单周期处理器的CPI是多少？时钟周期如何确定？为什么单周期处理器的性能差？元件在一个指令周期内能否被重复使用？为什么？
  （6）多周期处理器的设计思想是什么？每条指令的CPI是否相同？为什么在一个指令周期内某个元件可被重复使用？
  （7）单周期处理器和多周期处理器的控制逻辑设计的差别是什么？
  （8）硬布线控制器和微程序控制器的特点各是什么？
  （9）为什么CISC大多用微程序控制器实现，RISC大多用硬布线控制器实现？
  （10）水平型微指令和垂直型微指令的基本概念和优缺点是什么？
  （11）CPU检测内部异常和外部中断的方法有什么不同？

## Slide 116: 作业
3. 微程序控制器容量为1024×48位，微程序可在整个控存内实现转移，反映所有指令执行状态转换的有限状态机中有4个分支点，微指令采用水平格式，微地址由专门的下地址字段确定。请设计微指令的格式，说明各字段有多少位？为什么？
4. 2015计算机组成原理考研题的第43题、44题

## Slide 117: 郑老师计算机组成课程网址
数字石大

## Slide 118: 南京大学计算机组成课程网址
http://media.njude.com.cn/course/jsjzcyl/index.htm

## Slide 119
主讲教师：黄庭培
单位：中国石油大学（华东）
联系方式：huangtingpei@upc.edu.cn
办公地点：工科E1110